## Curso de Turbulência nos Fluidos

Lista de Exercícios – Aristeu da Silveira Neto

- Análise numérica de escoamentos transicionais e turbulentos sobre um cilindro circular.

Dados:

Propriedades Físicas:

# Densidade = 1

Viscosidade = 1/ReD = 10-4

Condições de Contorno:

Ue = 1 (entrada)

Saída = Escoamento desenvolvido (derivada nula de velocidade)

Limites superior e inferior = Escoamento uniforme (pode ser derivada nula ou velocidade imposta ou simetria);

Limites na direção axial = periodicidade

Geometria:

Diâmetro = 1

Comprimento do domínio = 35

Comprimento axial = 10

Largura = 15

Figuras ilustrativas:

Resultados – 2D:

- Visualizar os campos de vorticiade e de pressão (espera-se que o escoamento transicione e que a esteira de Von-Karman seja evidenciada);

- Colocar sondas para a componente horizontal da velocidade (como ilustra a figura) e levantar uma amostra temporal por aproximadamente 50 vezes o tempo característico do fenômeno (neste caso o tempo característico é um - 1). Fazer uma transformada de fourier e determinar a frequência de formação dos vórtices.

Resultados – 3D

- Visualizar os campos de vorticidade e de pressão e identificar as instabilidades primárias e secundárias que caracterizam o processo de transição à turbulência.

- Análise numérica de escoamentos transicionais e turbulentos do tipo camada de mistura em desenvolvimento espacial

Dados:

Propriedades Físicas:

# Densidade = 1

Viscosidade = 1/ReL = 10-4

Condições de Contorno:

Ue = especificado no desenho (entrada)

Saída = Escoamento desenvolvido (derivada nula de velocidade)

Limites superior e inferior = Escoamento uniforme (pode ser derivada nula ou velocidade imposta);

Limites na direção transversal (spanwise) = periodicidade

Geometria:

Ver desenho

Largura 15

Figura ilustrativa:

- Visualizar os campos 2D e 3D de vorticidade e de pressão;

- Levantar os perfis de velocidade horizontal médios;

- Levantar os perfis das intensidades da turbulência ou da energia cinética da turbulência;

- Repetir o exercício 1 para um jato plano

- Análise numérica de escoamentos transicionais e turbulentos em uma expansão brusca

Dados:

Propriedades Físicas:

# Densidade = 1

Viscosidade = 1/ReL = 10-4

Condições de Contorno:

Ue = 1 (perfil uniforme)

Saída = Escoamento desenvolvido (derivada nula de velocidade)

Limites superior e inferior = condição de não deslizamento;

Limites na direção transversal (spanwise) = periodicidade

Geometria:

Ver desenho

Largura 12

# Text boxes

35

15

U

x

10

Sonda para velocidade

15

35

U1=1,5

U2=0,5

35

15

U=1

20 h

40 h

h

3 h

Universidade Federal de Uberlândia

#### Faculdade de Engenharia Mecânica

Laboratório de Transferência de Calor e Massa e Dinâmica dos Fluidos