| Título: Influência das iterações internas | Data de entrega: 13/04/2006 |
| --- | --- |

Autores: Fabiane de Oliveira, Marcio A.Villela Pinto e Cosmo Damião Santiago Programa de Pós-graduação em Métodos Numéricos em Engenharia – UFPR e Engenharia Mecânica.

Objetivo: Verificar a influência do número de iterações internas no tempo de CPU do programa MGNL_V5_C1D_UDS.exe em release Versão 5. Resumo: Este relatório consta de diversos testes computacionais (para algumas razões de engrossamento, alguns problemas) que pretendem mostrar qual é a influência do número de iterações internas no tempo computacional (tempo de CPU) para a Equação de Advecção-difusão 1D (linear) usando o algoritmo não-linear (FAS). Estes testes envolvem as razões puras de engrossamento 1/4 e 1/5 e alguns problemas (considerados aqui como grandes).

# Hardware

Máquina:  (Processador Intel Pentium 4 com 2,8GHz)

Memória 992 MB RAM

# Software

Linguagem Fortran

Compaq Visual Fortran 6.6

Programa Multigrid  Não-Linear: MGNL_V5_C1D_UDS.exe em release Versão 5

Data da geração da Versão 5: 20.08.05

# Dados do Modelo Matemático e Numérico

Equação de Advecção-difusão 1D   :

Condição contorno                            :  e

Número de Peclet                              : 20.0

Método                                              : MDF

Aproximações                                   : UDS/CDS

# Dados do Multigrid – Ciclo V

Algoritmo                      : Full Approximation Scheme (FAS)

Restrição                        : Injeção

Prolongação                   : Interpolação Linear

Solver                             : Gauss-Seidel

DADOS FIXOS:

Máximo de iterações externas   : 1.000

Tolerância                                  : 10e-7

Estimativa inicial                       : u = 0

Norma L1 do resíduo com base na estimativa inicial.

Notação usada nas tabelas abaixo:

: número de elementos na malha mais fina;

: número de elementos na malha mais grossa;

r: razão de engrossamento;

L: número de níveis;

ITI: número de iterações internas;

ITE: número de iterações externas;

Dados fixos das tabela abaixo:  = 2

Testes 1 - Razão = 1/4

|  | L | ITI | ITE | Tempo de cpu | Caso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2*4^10= 2097152 | 11 | 2 | 16 | 24.31 | C1D_UDS_01c |
|  |  | 3 | 15 | 25.03 | C1D_UDS_01b |
|  |  | 4 | 8 | 14.70 | C1D_UDS_01a |
|  |  | 5 | 6 | 13.78 | C1D_UDS_01 |
|  |  | 6 | 5 | 10.86 | C1D_UDS_02 |
|  |  | 7 | 4 | 9.41 | C1D_UDS_03 |
|  |  | 8 | 4 | 9.78 | C1D_UDS_04 |
|  |  | 9 | 4 | 10.38 | C1D_UDS_05 |
|  |  | 10 | 4 | 10.98 | C1D_UDS_06 |
|  |  | 12 | 3 | 9.27 | C1D_UDS_06a |
|  |  | 15 | 3 | 10.47 | C1D_UDS_07 |
|  |  | 20 | 3 | 12.64 | C1D_UDS_08 |
|  |  | 25 | 3 | 14.84 | C1D_UDS_09 |
|  |  | 30 | 3 | 17.03 | C1D_UDS_010 |
|  |  | 40 | 3 | 21.56 | C1D_UDS_011 |
|  |  | 50 | 3 | 25.81 | C1D_UDS_012 |
|  |  | 100 | 2 | 31.66 | C1D_UDS_013 |

Obs1: No que diz respeito ao problema de minimização do tempo de CPU, o número ótimo de iterações internas para o problema r = 1/4 e L = 11 é ITI = 7. Este ótimo se dá exatamente quando ITE muda de 5 para 4.

Note também que tente-se um aumento bastante drástico no tempo de CPU para  e um aumento um tanto lento para  .

Teste 2; Razão = 1/5

|  | L | ITI | ITE | Tempo de cpu | Caso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2*5^8 = 781250 | 9 | 2 | 134 | 77.70 | C1D_UDS_014 |
|  |  | 3 | 14 | 8.89 | C1D_UDS_015 |
|  |  | 4 | 11 | 7.50 | C1D_UDS_016 |
|  |  | 5 | 8 | 5.88 | C1D_UDS_017 |
|  |  | 6 | 7 | 5.52 | C1D_UDS_018 |
|  |  | 7 | 5 | 4.30 | C1D_UDS_019 |
|  |  | 8 | 5 | 4.47 | C1D_UDS_020 |
|  |  | 9 | 4 | 3.83 | C1D_UDS_021 |
|  |  | 10 | 4 | 4.03 | C1D_UDS_022 |
|  |  | 11 | 4 | 4.22 | C1D_UDS_022a |
|  |  | 15 | 3 | 3.86 | C1D_UDS_023 |
|  |  | 20 | 3 | 4.61 | C1D_UDS_024 |
|  |  | 25 | 3 | 5.41 | C1D_UDS_025 |
|  |  | 30 | 3 | 6.14 | C1D_UDS_026 |
|  |  | 40 | 3 | 7.70 | C1D_UDS_027 |
|  |  | 50 | 3 | 9.20 | C1D_UDS_028 |
|  |  | 100 | 2 | 11.31 | C1D_UDS_029 |

Obs2: No que diz respeito ao problema de minimização do tempo de CPU, o número ótimo de iterações internas para o problema com r = 1/5 e com L = 9 é ITI = 9. Este ótimo se dá exatamente quando ITE muda de 4 para 3.

Note também que tente-se um aumento bastante drástico no tempo de CPU para  e um aumento um tanto lento para  .

Conclusão: Relat_01_C1D_UDS

Podemos concluir que para as razões puras estudadas da forma r = 1/q, o número ótimo de iterações internas para o problema de minimização do tempo de cpu geralmente se encontra, grosseiramente falando, próximos de 3q.

Podemos notar também que para todo ,  ITE = 3.

Como tente-se um aumento lento para  para as razões testadas, podemos adotar como sendo ITI =    .

Neste caso, não cometermos erro  em se adotar  para as razões ¼ e 1/5.