| Título: Influência do número de níveis (malhas) | Data de entrega: 22/08/2005 |
| --- | --- |

Autores: Marcio A.Villela Pinto e Cosmo Damião Santiago Programa de Pós-graduação em Métodos Numéricos em Engenharia - UFPR

Objetivo: Verificar a influência do número de níveis no tempo de CPU do programa Multigrid Não-Linear MGNL_V5_C1D_UDS.exe em release Versão 5 Resumo: Este relatório consta de diversos testes computacionais (para algumas razões de engrossamento, alguns problemas) que pretendem mostrar qual é a influência do número de níveis no tempo computacional (tempo de CPU) para a Equação de Advecção-difusão 1D (linear) sendo resolvida com o algoritmo não-linear (FAS). Estes testes envolvem as razões puras de engrossamento ½ e 1/3 e alguns problemas (considerados como grandes).

# Hardware

Máquina: CFD-III  (Processador Intel Pentium 4 com 2,66GHz)

Memória 1 GB RAM

# Software

Linguagem Fortran

Compaq Visual Fortran 6.6

Programa Multigrid Não-Linear: MGNL_V5_C1D_UDS.exe em release Versão 5

Data da geração da Versão 5: 20.08.05

# Dados do Modelo Matemático e Numérico

Equação de Advecção-difusão 1D   :

Condição contorno                            :  e

Número de Peclet                              : 20.0

Método                                              : MDF

Aproximações                                   : UDS/CDS

# Dados do Multigrid – Ciclo V

Algoritmo                      : Full Approximation Scheme (FAS)

Restrição                        : Injeção

Prolongação                   : Interpolação Linear

Solver                             : Gauss-Seidel

DADOS FIXOS:

Máximo de iterações externas   : 10.000

Número de iterações internas    : será considerado o ótimo (dado pelo Relat_01_C1D_UDS)

Tolerância                                  : 10e-7

Estimativa inicial                       : u = 0

Norma L1 do resíduo com base na estimativa inicial.

Notação usada nas tabelas abaixo:

: número de elementos na malha mais fina;

r: razão de engrossamento;

L: número de níveis;

: número de elementos na malha mais grossa;

ITE: Número de iterações externas;

: norma L1 do resíduo baseada na condição inicial;

: taxa de convergência média.

Teste 1

Dados fixos da tabela abaixo:

= 2^20 = 1.048.576; r = ½; Número de iterações internas (ITI): 6 (ótimo)

| L |  | ITE |  |  | Tempo de cpu | Caso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 2 | 3 | 1.0995E+12 | 5.8155E+02 | 6.83 | C1D_UDS_048 |
| 19 | 4 | 3 |  | 5.8155E+02 | 6.86 | C1D_UDS_076 |
| 18 | 8 | 3 |  | 5.8157E+02 | 6.88 | C1D_UDS_077 |
| 17 | 16 | 3 |  | 5.8244E+02 | 6.86 | C1D_UDS_078 |
| 16 | 32 | 3 |  | 5.7897E+02 | 6.89 | C1D_UDS_079 |
| 15 | 64 | 9 |  | 1.2902E+02 | 20.33 | C1D_UDS_080 |

Discussão: O número de níveis ótimo para o problema de minimização do tempo de CPU para o problema considerado, cujo número de níveis máximo L_max  = 20, é L = 20, mas devido a imprecisões e incertezas numéricas (dados do relatório Testes_Exploratórios nos afirmam que ficam por volta de 0.05 s) pode-se considerar também o número dos níveis 17 à 19.

Observamos que os número de níveis ótimos são L_max, L_max–1, L_max-2 e L_max-3.

Se adotarmos L_max para este problema, não estaremos cometendo erro no tempo de CPU.

Teste 2

Dados fixos da tabela abaixo:

= 2*3^12 = 1062882; r = 1/3; Número de iterações internas (ITI): 8 (ótimo)

| L |  | ITE |  |  | Tempo de cpu | Caso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 2 | 3 | 1.1297E+12 | 3.2634E+02 | 5.64 | C1D_UDS_066 |
| 12 | 6 | 3 |  | 3.2634E+02 | 5.66 | C1D_UDS_081 |
| 11 | 18 | 3 |  | 3.2662E+02 | 5.64 | C1D_UDS_082 |
| 10 | 54 | 7 |  | 1.1245E+02 | 12.97 | C1D_UDS_083 |
| 9 | 162 | 52 |  | 1.2675E+01 | 105.19 | C1D_UDS_084 |

Discussão: Os números de níveis ótimos para o problema de minimização do tempo de CPU para o problema considerado, cujo número de níveis máximo L_max  = 13, são L = 13 e L = 11, mas devido a imprecisões e incertezas numéricas pode-se considerar também o número de níveis 12.

Observamos que os número de níveis ótimos são L_max, L_max - 1 e L_max - 2.

Se adotarmos L_max para este problema, não estaremos cometendo erro no tempo de CPU.

Conclusão do Relat_02_C1D_CA:

Podemos notar que para todos os testes rodados, . Pode-se notar também que (para as razões testadas) não estaremos cometendo erros no tempo de CPU em se adotar =para o problema de minimização do tempo de CPU em função da quantidade de níveis.

Portanto, se não souber ; estime-o tal que estimativa() =  para as razões não testadas.