## Slide 1
Análise de tensão experimental e numérica na conformação de chapas para o diferentes tipos de ferramentas.
Experimental and numerical true strain assessment on sheet
forming for different tool design
Ravilson Antonio Chemin Filho & Heber Castro Silva & Paulo Victor Prestes Marcondes
"The original publication is available at www.springerlink.com".
Adriano Martins de Oliveira

## Slide 2
O objetivo principal era estudar o perfil de deformação como método alternativo para analisar a ferramenta influência do design na formação de estiramento de alta capacidade de aços (DC 06). O coeficiente de fricção foi investigado.
A expectativa de resultado é ajudar o planejamento do processo e a avaliação do material com base no design da ferramenta para obter a distribuição de tensão verdadeira.
Objetivo

## Slide 3: Materiais e métodos
Chapa de aço DC06 – Quadrada (200 mm) – Espessura 0,7 mm;
Diferentes tipos de Punções;
Diferentes coef atrito
Cilindrico
Eliptico
Emisférico
Eliptico profundo
Extra
Eliptico profundo
R1 = Tamanho da cabeça de perfuração.
R2 = Raio de Congruêcia.

## Slide 4
Material tipo serigrafia – Impressão circulo de 4,2mm;
Medição da deformação.
  Caminho analisado para a análise
  da deformação para os punções.
Materiais e métodos

## Slide 5
Simulação numérica Software Ansys.
Pré processamento:
Seleção de ferramentas;
Caracteritica do material;
Tipo de elemento;
Velocidade da simulação;
O punção e a Matriz são definidos como corpos rígidos.
Processamento:
Simulação
Saída de gráficos.
Verificação e Validação do modelo.
Materiais e métodos

## Slide 6: Resultados
Distribuição de tensão.
A posição do pico de tensão permite a identificação de qual raio é responsável por tal pico.

## Slide 7: Resultados
Perfil de distribuição de Tensão
Pico de deformação 3-4, na
Posição do raio R2.
R2 não apresenta pico de
tensão, pois a cabeça do punção
é chata.

## Slide 8: Resultados
Perfil de distribuição de Tensão
Pico P2 ~= 0,15.
Com o aumento de R2 e a existência do R1, o pico se desloca para polo do punção.
Como R2 ainda é menor que R1, o pico se manteve na posição de R2.

## Slide 9: Resultados
Perfil de distribuição de Tensão
Esta geometria gerou o maior pico (Teste de Nakazima)
. Com o aumento de R2 o pico se desloca para polo do punção.
Não houve congruência entre o raio R1 e R2 (Geometria uniforme), e então não existe concentração de tensão neste local.
Esse teste gerou uma melhor distribuição de
tensão na chapa.

## Slide 10: Resultados
Perfil de distribuição de Tensão
Mudando a geometria da ferramenta
é observado a tendência do pico se deslocar
para a região polo do punção(atuação da
ferramenta no centro da chapa).
Quanto mais uniforme a geometria da ferramenta
mais homogênia será a distribuição de tensão na
chapa.

## Slide 11: Validação
Perfil de distribuição de deformação de P3
Com diferentes coef de atrito.
U=0,0 -> Deformação máxima perto do polo
do punção.
U~=0,15 -> Deformação máxima fica mais
longe do punção e o punção restringe o
Movimento da chapa.
A melhor simulação é com u=0,15.
No centro da chapa deformação aumenta 0,15
Para 0,30.

## Slide 12: Validação
Perfil de distribuição de deformação (P1)
Usando refinamento e refinamento local de Malha local.

## Slide 13: Validação
Comparação do dados numéricos e experimentais (P5).
O resultado numérico mostra um bom acordo com o resultado experimental, tanto em magnitude quanto em localização do pico.

## Slide 14: Validação
Comparação do dados numéricos P1, P3 e P5.
P1 (cilíndrico) – A máxima tensão foi transferida para o raio da matriz.
P3(hemisférico) e P5 (profundo) Permaneceu mais próximo ao polo de Perfuração.

## Slide 15: Conclusão
O material tende sofrer maior concentração de tensão quando se tem redução no raio R1. Tem-se uma deformação maior perto do polo do punção para ferramentas mais pontiagudas.
Quanto mais uniforme a geometria da ferramenta mais homogenia será a distribuição de tensão na chapa.
O coeficiente de atrito muda os resultados da simulação
As maiores diferenças entre estes métodos foram com a ferramenta cilíndrica (P1).
A expectativa de resultado é ajudar o planejamento do processo e a avaliação do material com base no design da ferramenta correta especificação para obter a tensão verdadeira desejada distribuição na parte formada.
Tem-se boa aproximação entre os resultados experimentais e numéricos.