DADOS PRÁTICOS DE RENDIMENTOS DOS M. C. I. DE ÊMBOLOS

RENDIMENTO MECÂNICO E RENDIMENTO ECONÔMICO OU GLOBAL

- Rendimento econômico é o rendimento total do motor.

TABELA I

| TIPOS DE MOTORES | (m | (e |
| --- | --- | --- |
| 1 – Motores a gás, pequenos | 0,72 a 0,74 | 0,20 a 0,22 |
| 2 – Motores a gás, médios | 0,78 a 0,82 | 0,26 a 0,29 |
| 3 - Motores a gás, grandes | 0,80 a 0,83 | 0,26 a 0,30 |
| 4 – Motores à gasolina e benzina | 0,78 a 0,82 | 0,22 a 0,29 |
| 5 – Motores de culatra incandescente | 0,74 a 0,76 | 0,20 a 0,24 |
| 6 – Motores diesel médios | 0,76 a 0,78 | 0,32 a 0,34 |
| 7 – Motores diesel grandes | 0,78 a 0,80 | 0,34 a 0,36 |
| 8 – Motores diesel grandes, sem compressor | 0,82 a 0,85 | 0,34 a 0,38 |
| 9 – Motores diesel turbo-alimentados, marítimos, de baixa rotação | 0,82 a 0,92 | 0,36 a 0,42 |

TABELA II

| TIPOS DE MOTORES | (e |
| --- | --- |
| 1 – Pequenos motores de dois tempos à carburação | 0,15 a 0,20 |
| 2 – Motores de dois tempos, grandes, com lavagem de cilindros | 0,18 a 0,22 |
| 3 – Motores de automóveis, à gasolina, quatro tempos, a 2000rpm RAZÃO DE COMPRESSÃO VOLUMÉTRICA |  |
| 4:1 | 0,23 |
| 5:1 | 0,27 |
| 6:1 | 0,30 |
| 7:1 | 0,32 |
| 4 – Motores de corrida, alta velocidade, rv = 10:1 | 0,35 |
| 5 – Motores de aviação, com superalimentação rv = 7: a 8,5:1 | 0,31 a 0,36 |
| 6 – Motores Diesel, com válvulas comuns, rv = 10:1 a 18:1 | 0,36 a 0,39 |
| 7 – Motores Diesel modernos, a 1300 rpm, câmara de combustão tipo Ricardo, rv = 15:1 | 0,40 |

- Em motores de dois tempos, com bomba de lavagem especial, temos:

(m2T = (0,85 a 0,90) x (m4T

- Em motores de dois tempos, com lavagem por compressão no Carter, temos:

(m2T = (0,70 a 0,80) x (m4T

TABELA III

| RENDIMENTOS MECÂNICOS |
| --- |
| MOTORES | 4 TEMPOS | 2 TEMPOS |
| 1 - Automóveis | 0,75 a 0,85 | 0,50 a 0,70 |
| 2 – Estacionários pequenos | 0,80 a 0,87 | 0,70 a 0,75 |
| 3 – Estacionários grandes | 0,84 a 0,90 | 0,75 a 0,85 |
| 4 – Motores de popa | 0,80 a 0,85 | 0,60 a 0,70 |

RENDIMENTO VOLUMÉTRICO

- Uma das fórmulas experimentais existentes e das mais usadas, é a de MINTER & FINN:

(V =

177,4 e 108,2, são constantes experimentais

rv = razão de compressão volumétrica

(V = rendimento volumétrico em %

Para:

| rv | (V |
| --- | --- |
| 6:1 | 80 % |
| 7:1 | 79 % |

RENDIMENTO VOLUMÉTRICO EM FUNÇÃO DA VELOCIDADE MÉDIA DO PISTÃO

- Para os motores de automóveis temos:

| VELOCIDADE MÉDIA DO PISTÃO | (V |
| --- | --- |
| 5,10 m/s | 0,75 a 0,90 |
| 7,67 m/s | 0,74 a 0,85 |
| 10,18 m/s | 0,70 a 0,80 |
| 16,25 m/s | 0,60 a 0,70 |

#### RENDIMENTO  VOLUMÉTRICO EM FUNÇÃO DA VELOCIDADE MÉDIA DOS GASES

ATRAVÉS DAS VÁLVULAS:

- Alguns autores relacionam o rendimento volumétrico, com a velocidade média dos gases, através das válvulas.

| VELOCIDADE DOS GASES | (V |
| --- | --- |
| 30,5 m/s | 0,78 |
| 61,0 m/s | 0,73 |
| 91,5 m/s | 0,56 |