Máquinas Térmicas II

# Determinação

# da Fórmula Química

do AR Atmosférico

Prof. J. C. Laurindo

27/05/2001

DETERMINAÇÃO DA FÓRMULA QUÍMICA

DO AR ATMOSFÉRICO

I - Introdução:-

Dada a grande importância do Ar atmosférico, que é utilizado, como comburente, na maioria das reações de combustão que ocorrem nas máquinas térmicas e mais particularmente nos motores de combustão interna automotivos, industriais, marítimos e aeronáuticos (exceto os foguetes), vamos caracterizá-lo como segue:

II – Composição média do Ar Atmosférico seco

Segundo os autores W. H. Severns, H. E. Degler e J. C. Miles, no seu trabalho “La Produccion de Energia Mediante el Vapor de Água, el Aire e los Gases” editada em 1961, temos que a composição do Ar seco, para finalidades práticas é dada por:

| AR ATMOSFÉRICO – (seco) Composição média |
| --- |
| Componentes | % em volume | % em peso | Massa molecular kg/mol |
| Oxigênio | 20,99 | 23,19 | 32,000 |
| Nitrogênio | 78,03 | 75,47 | 28,016 |
| Argônio | 0,94 | 1,30 | 39,944 |
| Anidrido Carbônico | 0,03 | 0,04 | 44,003 |
| Hidrogênio | 0,01 | (0 | 2,016 |
| AR SECO | 100 | 100 | 28,967 |

Ainda, segundo os mesmos autores, todos os constituintes, exceto o oxigênio, podem ser considerados em conjunto, como um gás inerte, cuja massa molecular é 28,200 ao invés de 28,016, que corresponde ao nitrogênio puro. Ou seja aumenta-se a massa em 0,66%, englobando-se assim as frações dos demais gases que compõe o Ar.

Então, para os cálculos, considera-se que o Ar atmosférico seco tem a seguinte composição:

| AR ATMOSFÉRICO – (seco) Composição simplificada |
| --- |
| Componentes | Símbolo | % em volume | % em peso | Massa molecular kg/mol |
| Oxigênio | O2 | 20,99 | 23,19 | 32 |
| Nitrogênio e outros gases | N2 | 79,01 | 76,81 | 28,2 |

Considerando as massas atômicas do Oxigênio O=16,000 e do Nitrogênio, englobando os outros gases inertes N=14,100, podemos estabelecer à seguinte fórmula para a composição do AR ATMOSFÉRICO:

O2 + X N2 ( onde O2 = 2x 16 = 32kg/mol e X N2 = X x 2 x 14,1 = 28,2 x X kg/mol

Então:

Assim, para as nossas aplicações, o AR ATMOSFÉRICO, terá a seguinte fórmula.

O2 + 3,75853 N2