TM – 256/365 Máquinas Térmicas II

LISTA DE EXERCÍCIOS II

# (Temperaturas Teóricas das Combustões e teores de gases residuais)

Prof. José Carlos Laurindo

30/09/2007

PROBLEMAS:

I – A medida dos parâmetros funcionais de um motor de combustão interna de êmbolos mostrou que o motor operava segundo um ciclo térmico misto ou “Sabathé” com as seguintes características:

- Expoentes das curvas politrópicas:

de compressão 1,2579

de expansão 1,3238

- Combustível previsto:

- Óleo Diesel de fórmula química (C16H34), hexadecana (cetana), com poder calorífico pc = 10.200kcal/kg.

- Combustões:

Estequiométrica a volume constante; queimando 70% da massa do combustível.

Estequiométrica a pressão constante; queimando 30% da massa do combustível.

- Fórmula do Ar (O2 + 3,7585 N2), massas atômicas:- H=1,0; C=12; N=14; O=16.

- As energias dos gases resultantes das combustões são obtidas na tabela VII “INTERNAL COMBUSTION ENGINES, Lester C. Lichty, Sixth Edition”.

PEDE-SE DETERMINAR:

- As características dos pontos do diagrama

- As relações de injeção e de pressão do ciclo

- O rendimento térmico do ciclo real

- O rendimento térmico do ciclo ideal

- O fator do diagrama do ciclo

- Respostas:

1) Características dos pontos do diagrama

Ponto 1 p1 = 1,0kgf/cm2, v1 = 0,9893m3/kg, t1 = 65oC

Ponto 2 p2 = 40,6kgf/cm2, v2 0,0521= m3/kg, t2 = 450oC

Ponto 3 p3 87,3= kgf/cm2, v3 = 0,0521m3/kg, t3 = 1.283oC

Ponto 4 p4 87,3= kgf/cm2, v4 = 0,0707m3/kg, t4 = 1.838oC

Ponto 5 p5 = 2,7kgf/cm2, v5 = 0,9893m3/kg, t5 = 625oC

2) As relações de injeção e de pressão φ = 1,375 e δ = 2,150

3) Calores específicos do ciclo

3.1 - Cv2-3 = 0,2379BTU/lbR = kcal/kgK

3.2 – Cp3-4 = 0,3571BTU/lbR = kcal/kgK

3.3 – Cv5-1 = 0,2143BTU/lbR = kcal/kgK

3) Rendimento térmico do ciclo real ηtr = 42,5%

4) Rendimento térmico do ciclo teórico ηtid = 68,1%

5) Fator do diagrama do ciclo ηT = 62,4%

II – Para o anteprojeto funcional de um motor de combustão interna, de êmbolos, foram estabelecidos os seguintes dados:

Condições do ambiente: Temperatura 27oC; Pressão 1,0kgf/cm2abs

Taxa de compressão volumétrica 10:1

Expoentes das curvas politrópicas:

de compressão 1,346787

de expansão 1,3

Combustível previsto:

Iso – octano 60% em massa

Etanol 40% em massa

Excesso de Ar 15% em massa

Combustão:

a volume constante 80%, com (c ( 90%

a pressão constante 20% com (c ( 90%

Fórmula do Ar (O2 + 3,7585N2), massas atômicas:- H=1,0; C=12; N=14; O=16.

Os valores das energias dos combustíveis e dos gases resultantes das combustões estão nas tabelas VII e IX “INTERNAL COMBUSTION ENGINES, Lester C. Lichty, Sixth Edition”

PEDE-SE DETERMINAR:

- As características dos pontos do diagrama

- Os calores específicos do ciclo

- O rendimento do ciclo

Respostas:

1) Características dos pontos do diagrama

Ponto 1 p1 = 1,0kgf/cm2, v1 = 0,8780m3/kg, t1 = 27oC

Ponto 2 p2 = 22,2kgf/cm2, v2 = 0,0878m3/kg, t2 = 394oC

Ponto 3 p3 = 80,0kgf/cm2, v3 = 0,0878m3/kg, t3 = 2.120oC

Ponto 4 p4 = 80,0kgf/cm2, v4 = 0,1006m3/kg, t4 = 2.468oC

Ponto 5 p5 = 4,8kgf/cm2, v5 = 0,8780m3/kg, t5 = 1.158oC

2) Calores específicos do ciclo

Transf. (2-3) - cvm2,3 = 0,2472kcal/kgK

Transf (3-4) – cpm3,4 = 0,3208kcal/kgK

Transf (5-1) – cvm5,1 = 0,2143kcal/kgK

3) Rendimento do ciclo η = 54,1%

III - Um motor Diesel com taxa de compressão volumétrica de 17/1 comprime Ar segundo uma compressão politrópica com n = 1,3217408. No início da compressão a temperatura é de 40oC e a pressão de 0,9kgf/cm2.

O motor opera com um combustível alternativo (MAD3), que é uma mistura de álcool (etanol anidro) e óleo Diesel, com as seguintes características:

1 - Mistura em volumes com 97% de Diesel (C13H24) e 3% de etanol anidro (C2H5OH).

2 - Pesos específicos e poderes caloríficos dos combustíveis da mistura:

2.1 - Óleo Diesel..................... = 0,8497g/cm3....................pc = 10.824kcal/kg

2.2 - Etanol anidro................. = 0,7856g/cm3.....................pc = 6.497kcal/kg

Admitindo-se que a combustão se realiza a pressão constante, com excesso de Ar (O2 + 3,7585N2) de 15% e com rendimento de 92%.

Pede-se Determinar a temperatura teórica de combustão.

Resposta 1.990 oC

IV – Considerando as condições do problema anterior; Determinar a nova temperatura teórica de combustão, quando o motor passar a consumir biodiesel B-20, com as seguintes características:

1 - Mistura em volume com 80% em volume de diesel (C13H24) e 20% de éster metílico de óleo de soja (C19H34O2)

2 - Pesos específicos e poderes caloríficos dos combustíveis da mistura:

2.1 - Óleo diesel..................... = 0,8497g/cm3....................pc = 10.824kcal/kg

2.2 - Éster metílico ................ = 0,8829g/cm3.....................pc = 9.547kcal/kg

Resposta = 2.020 oC

V - Uma máquina teórica trabalhando segundo o ciclo Otto, usando Ar, tem relação de compressão rv = 8. No início da compressão, a temperatura é de 27oC e a pressão de 1,0kgf/cm2.

O calor é fornecido, numa razão de 710kcal/kg de Ar e o calor específico cv = 0,171kcal/kgK.

Pede-se determinar:-

- O rendimento térmico ideal do ciclo.

- O trabalho que o ciclo pode fornecer.

- As temperaturas, volumes específicos e pressões em cada ponto.

- A pressão média indicada teórica.

Respostas: a) 56,5%, b)171.291kgfm/kgar, c) P1 = 1,0kgf/cm2, T1 = 300K, v1 = 0,88m3/kg,

p2 = 18,4kgf/cm2, T2 = 690K, v2 = 0,11m3/kg, p3 = 129kgf/cm2, T3 = 4.842K v3 = v2 = 0,11m3/kg,

d) 22,2kgf/cm2

VI - Considerando o ciclo teórico Diesel, padrão a Ar, conforme a figura a seguir, onde a pressão em (1) é 1,0kgf/cm2 e em (2), ao final da compressão é 40kgf/cm2. A temperatura inicial da compressão é 50°C.

Tratando-se de ciclo teórico, a compressão e a expansão são adiabáticas e o calor fornecido ao ciclo na razão de 400kcal/kg.

A constante do Ar é 29,27 kgfm/kgK e o calor específico envolvido nas trocas de calor do ciclo é cv = 0,208kcal/kg.

Nestas condições pede-se:

- As pressões, temperaturas, e volumes [kgf/cm2,°C, e m3/kg], em cada ponto do ciclo.

- As relações de compressão e de injeção.

- A quantidade de calor fornecida a fonte fria.

- O trabalho mecânico realizado pelo ciclo.

- O rendimento térmico do ciclo.

Respostas:- 1.- p1 = 1,0kgf/cm2, t1 = 50°C e v1 = 0,9454m3/kg; p2 = 40kgf/cm2, t2 = 654°C e v2 = 0,0678m3/kg; p3 = 40kgf/cm2, t3 = 2.103°C e v3 = 0,1739m3/kg; p4 = 3,7kgf/cm2, t4 = 922°C e v4 = 0,9454m3/kg; 2.– rv = 14, φ = 2,6; 3.- q2 = 181kcal/kg; 4.- l = 93.513kgfm/kg; 5.- ηe = 54,8%.

VII - Um ciclo Otto ideal padrão a Ar, conforme a figura a seguir, tem relação de compressão rv = 8. No início da compressão a temperatura é 27°C e a pressão é 1,019kgf/cm2 (100kPa). O calor é fornecido (q1) ao ciclo na razão de 716,7kcal/kg (3MJ/kg), sendo K = 1,4 e R = 29,27kgfm/kgK (287J/kgK).

Considerando que o ciclo equivale ao de um motor a 4T, com cilindrada de 1.600cm3, operando a 3.600rpm.

Nestas condições; pede-se determinar:

a) As pressões, temperaturas e volumes específicos de cada ponto, comentando a temperatura t4’.

b) A eficiência térmica do ciclo.

c) A pressão média.

d) A potência do ciclo.

e) A fração residual de gases.

Respostas:-

a)p1 = 1,019kgfcm2/100kPa, t1 = 27°C/300K, v1 = 0,862m3/kg, p2 = 18,7kgf/cm2/1.837kPa, t2 = 416°C/689K, v2 = 0,108m3/kg, p3 = 132kgfcm2/13MPa, t3 = 4.600°C/4.187K, v3 = 108m3/kg, p4 = 7,2kgfcm2/706kPa, t4 = 1.185°C/2.118K, v4 = 0,862m3/kg, p4’ = 1,019kgfcm2/100kPa, t4’ = 935°C/1.208K, v4’ = 3,47m3/kg,

b) 56,5%,

c)22,9kgf/cm2/2.247kPa,

d) 146,6CV/108kW,

e) 3,11%.

VIII – Um motor trabalha, segundo o ciclo Otto, com uma relação de compressão rv = 8,0, funciona com uma mistura de ar novo (0,97kg) e gases residuais (0,03kg).

O calor é fornecido à razão de 710kcal/kg de ar novo. No início da compressão, as condições previstas são:

Temperatura t1 = 60oC						Kmedio compressão = 1,380

Pressão p1 = 1,0kgf/cm2						Kmedio expansão = 1,285

Pede-se determinar:

  - As temperaturas e pressões em cada ponto do ciclo.

  - O trabalho útil do ciclo

  - O rendimento térmico

  - A pressão média indicada

  - Verificar se o teor de gases residuais no final da admissão está compatível com o dado do enunciado

  - Verificar se a temperatura dos gases, no final da admissão está compatível com o dado do enunciado.

Respostas: a) p1 = 1,0kgf/cm2, t1 = 60oC, v1 = 0,957m3/kg, p2 = 17,6kgf/cm2, t2 = 460oC, v2 = 0,122m3/kg, p3 = 90kgf/cm2, t3 = 3.474oC v3 = v2 = 0,122m3/kg, p4 = 6,2kgf/cm2, t4 = 1.797oC, v4 = 0,975m3/kg,

b) 328,3kcal/kg,

c) 47,8%,

d) 16,4kgf/cm2,

e) 3,02%, (valor praticamente igual a 3%, dado no enunciado)

f) 59,7oC ≅ 60°C dado no início do problema.

IX – Considerando o motor do problema anterior, com seis cilindros, quadrado (diâmetro = curso dos êmbolos), operando em quatro tempos, simples efeito, com rendimento mecânico de 75% e a 4000 rpm e desenvolve 100CV.

Pede-se determinar:

- A pressão média efetiva pme.

- O diâmetro e curso dos êmbolos.

- O rendimento econômico ou global.

- O consumo específico para um combustível com pci = 10.000kcal/kg.

- O consumo de ar, para uma combustão estequiométrica.

- O fator ar/ combustível.

Respostas: a) 12,4kgf/cm2, b) d = s =70,5 mm, c) 35,8%, d) 0,176kg/CVh, e) 249kg ar/h, f) 14,15kg Ar/kg combustível

OBS: Como complemento a estes exercícios, verificar os das paginas 53 a 60 da apostila Motores de Combustão Interna.

Curitiba, 30 de setembro de 2007.

Prof. José Carlos Laurindo.

Máquinas Térmicas II, DEMEC-UFPR.

# Text boxes

q2

Lc

q1