Curva Característica do Carburador Automotivo:

Normalmente os Carburadores Automotivos, fornecem aos motores, a seguinte curva característica

1

1A

2  - Ação do circuito de marcha lenta

3  - No caso de aceleração, a bomba auxiliar, mantém a curva de aceleração  em 3 , pois do contrário, devido ao arrastamento do filme de combustível pelas paredes da tubulação de admissão, a curva tenderia para  3’ ,

durante a aceleração.

4  - Correção, devido ao fluxo de alta potência.

A válvula de comando da correção, só abre, quando o acelerador atinge 60 a 75% da aceleração máxima, dependendo do motor.

(2, 3, 4) – Curva definitiva em toda gama de trabalho do motor

# Text boxes

Fuxo devido ao orifício principal 1 ou 1A, depende do ϕ do gargulante principal