## CAMES

Came: elemento mecânico usado para acionar um seguidor por meio de contato direto.

Os seguidores dos cames são classificados de acordo com:

- translação

- Movimento

- oscilação

- radial

- Trajetória de deslocamento

- deslocado

- face plana

- Superfície do seguidor	- face esférica

- face de rolamento

Os cames são classificados de acordo com:

- came de placa (de disco ou radial)

- cames de cunha

- Forma	- cilindro

- extremidade ou face

- forqueta

O seguidor deve ser vinculado ao cames por:

- mola

- gravidade

- vínculo mecânico

Figura 1: Tipos de cames.

- came radial e seguidor de translação de face plana deslocado;

- came radial e seguidor oscilante de face esférica;

- came radial e seguidor de aresta de faca e translação;

- came de dois lóbulos radiais e seguidor de rolete de translação deslocado;

- came de cunha e seguidor de rolete de translação;

- came cilíndrico e seguidor de rolete oscilante;

- came de face ou extremidade e seguidor de rolete de translação;

- came de forqueta e seguidor de rolete de translação.

# Geometria do Came Radial

Para encontrar o perfil do came, utiliza-se o princípio da inversão

“Para se desenvolver a superfície do came, mantém-se este estacionário e gira-se o seguidor no sentido oposto ao de rotação do came.”

Figura 2: Desenvolvimento de um came de placa do diagrama de deslocamento. (a) nomenclatura do came; (b) diagrama de deslocamento

Círculo de base: menor círculo tangente à superfície do came.

Ponto de traçado: ponto teórico sobre o seguidor, usado para gerar a curva primitiva.

Ângulo de pressão: é o ângulo entre a direção do movimento do seguidor e uma normal à curva primitiva.

Ponto primitivo: indica a localização do máximo ângulo de pressão.

Círculo primitivo: seu centro coincide com o do came e passa pelo ponto primitivo.

Círculo principal: é o menor círculo com centro coincidente com o came, passando pela curva primitiva.

Para a construção do perfil de came é feito o diagrama de deslocamento, onde são representados  a rotação do came no eixo X (a curva traçada possui o mesmo comprimento da circunferência principal do came) e o percurso do seguidor no eixo Y.

Os pontos de inflexão correspondem-se aos pontos primitivos.

Divide-se o diagrama de deslocamento e o círculo primitivo em partes iguais, podendo representar com números as posições dos segmentos no diagrama e transferi-las com um compasso para o contorno do came, que será a trajetória do ponto de traçado.

Seguidor tipo de rolamento, desenhar o rolamento em sua posição apropriada, em cada seção, e construir a superfície do came como uma curva tangente a todas as posições do rolamento.

Diagramas de deslocamento

Na rotação do cames, o seguidor executa os seguintes eventos:

- elevação

- repouso

- retorno

Como existem várias formas de elevação e retorno, os diagramas de deslocamentos deverão ser construídos para os movimentos:

- cicloidais

- parabólicos

- harmônico simples

- uniforme modificado

- Diagrama para o movimento uniforme

É uma linha reta com inclinação constante, portanto, com velocidade constante do seguidor. Geralmente suavizam-se as rampas do início e final da elevação, como feito na figura abaixo:

Figura 3: Movimento uniforme modificado por arco circular

- Diagrama para o movimento harmônico simples

Divide-se uma semicircunferência com o mesmo diâmetro da elevação “d” no mesmo número de partes do eixo X.

Figura 4: Movimento harmônico simples

- Diagrama para o movimento parabólico

Nesse movimento a aceleração é constante. É usado um nº de divisões par e no mínimo de seis divisões no eixo X. Na origem do deslocamento é construída uma linha qualquer e dividi-se essa linha em partes proporcionais. A última divisão é unida com o eixo Y, sendo o restante das divisões unido com a mesma inclinação da última.

As partes divididas são proporcionais à:

- 1,3,5,5,3,1 ( para 6 divisões

- 1,3,5,7,7,5,3,1 ( para 8 divisões

Figura 5: Movimento parabólico

- Diagrama para o movimento cicloidal

É obtido pelo rolamento de um círculo de raio d/2π (d em cm). Também, usa-se o ponto B como centro de um círculo de raio d/2π; divide-se esse círculo no mesmo nº de partes do eixo X, projetando os pontos horizontalmente até a ordenada (do último ponto traçado no diagrama) e ligando esses pontos projetados paralelamente a reta OB até cruzar a ordenada correspondente a cada ponto.

Figura 6: Movimento cicloidal

## Desenvolvimento Gráfico dos Perfis de Cames

No exemplo da figura 7, há uma elevação de 180º e um retorno de 150 do giro do cames, onde existe em seguida um repouso de 30º. As linhas radiais que se estendem à circunferência são perpendiculares ao centro da face plana do seguidor. É desenhada uma cópia da face plana do seguidor em cada ponto, produzindo uma série de linhas retas. O perfil de cames será uma curva tangente a todas as linhas.

Figura 7: Desenvolvimento de uma curva de cames para um seguidor de translação de face plana

No exemplo da figura 8, primeiramente se desenha um círculo com centro no eixo do cames e divide o mesmo em partes iguais e de mesmo número ao do diagrama de deslocamento. Constroem-se, então, os arcos descritos pelo centro do rolamento, usando como ponto de fixação do compasso os pontos desenhados anteriormente. No cruzamento desses pontos desenham-se círculos de mesmo diâmetro do rolamento. O perfil de cames será tangente a todos os círculos do rolamento.

Figura 8: Desenvolvimento de uma curva de cames para um seguidor de rolete oscilante com movimento parabólico

## Movimentos Básicos do Seguidor

Com o diagrama de deslocamento é possível obter o deslocamento em função do ângulo do cames gerando uma superfície  de cames correspondente a qualquer curva que pode ser descrita por uma equação em coordenadas retangulares.

( Movimento Uniforme

y=Cθ

onde: y – deslocamento do seguidor

C – constante

θ – ângulo do cames

Designando a elevação total d, correspondente a um ângulo de cames de β rad, tem-se

d=C β

### Substituindo C na primeira equação

que é a equação para o movimento uniforme.

A velocidade e aceleração do seguidor são a primeira e a segunda derivada respectivamente.

Velocidade (

Aceleração (

ω é a velocidade  angular do cames e é constante, portanto sua derivada é igual a zero, exceto no início e fim da elevação onde vai imediatamente ao infinito.

Figura 9: Relações de deslocamento, velocidade e aceleração para o movimento uniforme

( Movimento parabólico

y=Cθ²

Esta equação vale para o ponto de inflexão, onde y=d/2 e θ= β/2. Substituindo y e θ na equação acima:

A velocidade e aceleração do seguidor são a primeira e a segunda derivada respectivamente.

Velocidade (

Aceleração (

A aceleração é constante e a velocidade máxima ocorre no ponto de inflexão onde θ= β/2.

Para a segunda metade do deslocamento usa-se

y= C1 + C2θ + C3θ²

A velocidade do seguidor é a primeira derivada

Velocidade (

Condição de Contorno

Substituindo a condição θ = β para y = d, onde a velocidade é igual a zero para θ = β.

Velocidade (θ = β ) ( 	(1)

Como a velocidade máxima ocorre no ponto de inflexão onde θ= β/2 e vale , substituindo na equação da velocidade encontrada, tem-se:

(2)

Pelas equações (1) e (2), obtemos as constantes:

Substituindo as constantes nas equações do deslocamento, velocidade e aceleração:

Deslocamento (

Velocidade (

Aceleração (

Figura 10: Relações de deslocamento, velocidade, aceleração e aceleração segunda para o movimento parabólico

( Movimento Harmônico Simples

Utiliza-se o mesmo procedimento do movimento parabólico para as deduções das equações do deslocamento, velocidade e aceleração:

Deslocamento (

Velocidade (

Aceleração (

Figura 11: Relações de deslocamento, velocidade, aceleração e aceleração segunda para o movimento harmônico simples

Ao contrário do movimento parabólico, não há descontinuidade no ponto de inflexão.

( Movimento Cicloidal

O movimento cicloidal tem uma curva senoidal para a aceleração.

Utiliza-se o mesmo procedimento do movimento parabólico para as deduções das equações do deslocamento, velocidade e aceleração:

Deslocamento (

Velocidade (

Aceleração (

Figura 12: Relações de deslocamento, velocidade, aceleração e aceleração segunda para o movimento cicloidal

Comparação Entre os Movimentos do Seguidor

Com as equações dos movimentos, vistas anteriormente, pode-se fazer uma comparação dos valores máximos do deslocamento, velocidade e aceleração se for desconsiderado as descontinuidades no início e final do deslocamento e o ponto de inflexão para o movimento parabólico.

| Tipo de movimento |
| --- |
|  | Uniforme | Parabólico | Harmônico Simples | Cicloidal |
| ymax | 1 | 2 | π | 2 |
| max | 0 | 4 | π²/2 | 2π |
| max | 0 | 0 | π³/2 | 4π² |

Com os dados dessa tabela pode-se julgar que o melhor movimento é o uniforme e o pior o cicloidal, mas na realidade é justamente o contrário. Pode-se analisar a figura abaixo.

Figura 13: Comparação das características cinemáticas dos quatro movimentos básicos que têm repousos no início e final da elevação

No movimento uniforme a aceleração e a aceleração segunda infinita provoca sérias dificuldades nos mecanismos de cames, mesmo quando operados em baixa velocidade.

No movimento parabólico, a área do gráfico da aceleração é a que possui a menor altura, sendo o diagrama de utilização mais econômica e, portanto, o melhor de todos. Porém pela análise da aceleração segunda é um dos piores se estiver envolvido a velocidades muito elevadas.

O movimento harmônico simples possui também aceleração segunda infinita, portanto não é muito bom.

No movimento cicloidal, a aceleração segunda é finita, sendo, portanto, o melhor dos movimentos apresentados.