Transferência de Calor

Definição: É a parte da ciência onde se estuda a propagação do calor.

Objetivos: Determinar os campos de temperatura (T), fluxo de calor (q’’), transferência de calor (q) de um ambiente ou de um objeto.

Lei básica: 1ª Lei da Termodinâmica ou Princípio de Conservação de Energia.

Pré – requisitos:

- termodinâmica

- Mecânica dos Fluídos

Abordagens:

- Experimental

- Analítica

- Numérica

Modos:

- Condução

- Convecção

- Radiação

Condução:

Se T1 > T2

k: condutividade térmica [ w/mK ]

q’’: fluxo de calor [w/m²]

T1 e T2: temperatura [K]

E: espessura da parede [m]

Lei Básica: Lei de Fourier

- A taxa de transferência de calor é proporcional, por unidade de área, a variação de temperatura;

( Existindo um ΔT existirá condução de calor;

( condução ocorre nos meios: sólido, líquido e gasoso;

( k é uma função de temperatura e meio

k = 0,000017  ( isolante)

k = 2300         ( diamante)

( A condução ocorre pelo choque de moléculas;

( k é sempre positivo;

( obtenção de k:

- experimentalmente

- alguns materiais são descritos por funções

( q’’ e k são funções da temperatura;

Convecção:

w = wall = parede

condução apenas no contato com o ar

convecção mista = forçada +  natural

ebulição e condensação ( ocorrem por convecção

h= coeficiente de transferência de calor por convecção;

convecção natural: o fluído se move devido ao ΔT que ocasiona uma diferença de  densidade;

convecção forçada: o fluído se move devido a algum agente externo ao sistema;

ebulição: o fluído se move devido a uma mudança de fases;

condensação: mudança gasoso – líquido;

( Lei Básica: Lei do Resfriamento de Newton

Tw = temperatura da superfície da parede em contato com o fluído [K]

Tœ =  temperatura do fluído longe da parede [K]

h = coeficiente de transferência de calor por convecção [ w/m²K]

( só existe convecção em fluídos;

( h depende de vários fatores:

- Tipo de escoamento

- Geometria do objeto

- Fluído

( não existe medidor de h, ele é extraído da equação acima;

( h é sempre positivo;

Radiação:

Lei Básica: Lei de Stefan – Boltzmann

ε = emissividade da superfície ( 0< ξ < 1)

T = temperatura em K ( temperatura absoluta)

σ = constante de Stefan – Boltzmann

σ = 5,6 . 10-8 w/m²K4

( Todos os materiais emitem radiação térmica através de ondas eletromagnéticas

( A radiação térmica se propaga no vácuo e através de alguns materiais. Ex.: vidro, ar...

( Uma outra maneira de expressar a lei acima é:

onde hR = εσ (T12 + T22) ( T1 + T2), coeficiente de transferência de calor por radiação [ w/m²K].

Exemplos de aplicações de Transferência de calor:

- Estudo do Sol e da Terra;

- Resfriamento e cozimento de alimentos;

- Refrigeração de componentes eletrônicos em microcomputadores e estações de telefone;

- Refrigeração em motores ( combustão interna, foguete, elétricos, ...) turbinas, transformadores e a integridade estrutural deles;

- Ar condicionado e aquecimento de ambientes, casas, edifícios, trens, etc;

- Geladeiras e freezers;

- Proteções térmicas (naves espaciais, sondas, aviões, reentrada);

- Processamento de materiais;

- Meteorologia;

- Isolamento (garrafa térmica, caixa de isopor, etc);

- Roupas;

- Condução de calor

Experimento de Fourier

Jean Baptiste Fourier (1768 – 1830) ( matemático francês

T = temperatura (°C ou K)

A = área (m²)

L = comprimento (m)

q = taxa de transferência de calor (w)

Fixos    L= 1 mm					T1 = 50°C

A = 10 cm²		 			T2 = 40°C        q = 400 w

ΔT = -10°C

T1 = 50°C

T2 = 30°C	q = 800 w

ΔT = -20°C

q  α   ( - ΔT)

Fixos    A = 10 cm²					L = 1cm  (       q = 400w

ΔT= -10°C					L = 2cm  (       q = 200w

q  α   1/L

Fixos    L = 1 cm					variou o material

A = 10 cm²					cobre ( q = 400w

ΔT= -10°C					berílio ( q = 200w

q  α   k

Juntando – se tudo:

Fluxo de Calor:

generalização para qualquer ponto do material na direção x:

taxa de transferência de calor

fazendo x(0

(Lei de Fourier)

k = condutividade térmica do material (w/mK)

qx = -kA dT/dx ( taxa de transferência de calor [w]) ( Lei de Fourier)

( fluxo de calor [w/m²])

k = ?   ( experimental

q = - kA dT/dx

dT/dx = (T2 – T1) /L

q = potência elétrica: iV =i²R

i = corrente elétrica

V = tensão elétrica

Ω = resistência

q = -kA (T2 – T1) /L

k = qL / A(T2 – T1)

k depende de:

- Do material (cobre, ar, água,...)

- Estado físico (sólido, líquido, gasoso)

- De temperatura

( Faixa de variação

k = 0,000017 a 2300 w/mK

( k é sempre positivo

( ksólido > klíquido > kgasoso

( Existem modelos teóricos para prever  k em alguns materiais ( gases);

OBS.: toda medição experimental contém erro, existem técnicos para estimar esse erro. As técnicas de medição evoluem com o tempo.

Exemplo: k do tolueno (líquido) a 20°C

em 1920:  k = 0,155 w/mK

em 1967:  k = 0,130 w/mK

em 1976:  k = 0,1350 w/mK

erro de 20% em 45 anos;

( Lei de Fourier

T = T(x)

1ª Lei da Termodinâmica

Ėe +Ėg – Ės = 0   válido em regime permanente

Ėe  =  energia que entra no sistema num intervalo de tempo

Ėg =  energia gerada dentro do sistema num  intervalo de tempo

Ės = energia que sai do sistema por unidade de tempo

q’ = taxa de geração de calor por unidade de volume [w/m3]

Ėe  = qx

Ėg =  q’V = q’ (A Δx)

Ės = qx+Δx

(eq. 1)

OBS.: quando não há q’ ( qx = qx+Δx . Dividindo a eq. 1 por Δx e rearranjando-a:

Fazendo Δx(0, temos;

Usando a Lei de Fourier

Num fenômeno 1-D, a área é constante, logo:

( Equação da condução de calor, 1-D, regime

permanente;

Casos particulares:

- Sem geração de calor:

- Se k = constante

( equação de Poisson

- Sem geração de calor e k = constante

( equação de Laplace

( A solução destas equações fornece T(x); isto é, a temperatura em cada coordenada x;

( Com T( x)  é possível se obter q’’x e qx;

( Estas equações são válidas para o sistema cartesiano de coordenadas; existem outras equações para o sistema cilíndrico e esférico;

Sistema Cilíndrico:

( Equação de Fourier

( com q’ e  com k = cte  (Equação de Poisson)

( q’=  0, e k = cte  (Equação de Laplace)

Sistema Esférico:

Condições de contorno:

3 tipos:   - T

- q’’

- convecção

Conforme visto acima, a equação de calor unidimensional, no sistema de coordenadas cartesianas, sem geração de calor e com condutividade térmica constante é:

(Equação de Laplace)

(Integrando- se uma vez:

( Integrando-se pela segunda vez:

( solução geral da equação (perfil linear)

Condições:

- A e k constantes

- Sem geração de calor

- Parede plana ( 1-D )

OBS importante:

Se      q’ ≠ 0, ou

A = A(x), ou		( T não é linear com x

K = k(T)

( As duas constantes, c1 e c2, são eliminadas aplicando-se duas condições de contorno;

( Existem três tipos de condições de contorno:

- Dirichlet

- Neumann

- Robin

Condição de Dirichlet:

( A temperatura é conhecida no contorno;

Condição de Contorno de Dirichlet:

T(x=0 ) =T1

T(x=2 ) = T2

Voltando à solução geral:

T = c1x +  c2

Em x=0   ( T =T1

T1 = c1.0 + c2

T1 = c2

Em x=L  ( T =T2

T2 = c1.L + T1

c1= (T2 – T1) / L

Levando c1 e c2 na solução geral:

( T varia linearmente com x, entre T1 e T2;

Condição de Neumann:

Condição de Contorno:

T(x = 0) =T1              (cond. de Dirichlet)

(cond. de Neumann)

voltando à solução geral:

portanto em x=L, temos:

logo:

na solução geral:

T(x = 0) = T1

T1 = c1.0 + c2   ( c2 = T1

Então:

( linear com x

Se no caso particular da c.c. de Neumann o fluxo é nulo no contorno:

(já que x ≠ 0)

Em 1 (x = 0)

T = T1

Em 2 ( T1 = T2 = T)

Condição de Robin:

( T2 é desconhecida

( T é conhecida

( q” é desconhecida a priori

condições de contorno:

condução                              convecção

da solução geral:

da primeira integração de , viu-se que

portanto:

Assim, como T2 em ,