# Escoamento Externo

Equivalente ao capítulo 7 do livro “Fundamentos de Transferência de Calor e Massa”, Incropera & De Witt, 5ª Edição.

# Introdução

Nesta parte, concentramos a atenção em problemas de convecção forçada – onde a velocidade relativa entre o fluído e a superfície é mantida por meios externos, como bombas, ventiladores, entre outros – a baixa velocidade e sem mudança de fase.

O objetivo principal é determinar o coeficiente de convecção para diversas geometrias de escoamento. Já foi visto anteriormente que, pela adimensionalização das equações de camada limite, os coeficientes de convecção local e médio podem ser correlacionados da seguinte maneira:

Para transferência de Calor:

Para transferência de Massa:

# Correlações Empíricas

Com base em muitos resultados experimentais, verificou-se que:

Onde:

= número de Nusselt médio (adimensional)

Re= número de Reynolds (adimensional)

Pr= número de Prandtl (adimensional)

C, m, n = constantes empíricas que dependem da geometria do problema e do tipo de escoamento.

(13.6)

Escoamento Laminar

Apresenta solução analítica da camada limite:

(13.7)

A espessura da camada limite  diminui com o aumento do Rex.

Da equação 13.7, temos:

(13.8)

Das equações 13.6 e 13.7, temos:

(13.9)

# Escoamento Turbulento

(13.10)

Exemplo:

Para L=0.1m, =2.3mm e ReL=106.

Da equação 13.10, temos:

(13.11)

De 13.6 e 13.10, temos:

(13.12)

Das equações 13.8 e 13.11, verifica-se que, dentro da camada limite, o número de Reynolds está relacionado à espessura da camada limite em cada coordenada x.

Fora da camada limite, o número de Reynolds representa a razão entre as forças de inércia (Fi) e as forças viscosas (Fv).

Forças de Inércia:

Forças Viscosas:

Razão entre Fi e Fv:

(13.13)

# Reynolds Crítico

O número de Reynolds crítico define Re acima do qual o escoamento deixa de ser laminar e passa a ser turbulento. Seu valor depende de cada geometria. Para placas planas, seu valor varia 105<Rec<106.

# Número de Prandtl

Onde:

=difusividade térmica (m2/s)

=viscosidade cinemática

cp=calor específico à pressão constante (J/Kg.K)

k=condutividade térmica (W/m.K)

Para o escoamento Laminar:

Isto é, o número de Prandtl é proporcional ao cubo da razão entre as espessuras das camadas limites cinemática e térmica.

Exemplo:

|  | Número de Prandtl | Razão |
| --- | --- | --- |
| Mercúrio | 0,0248 | 0,29 |
| ar | 0,707 | 0,89 |
| água | 5,8 | 1,8 |
| Óleo | 6400 | 19 |

Para convecção de massa, existe um equivalente ao número de Prandtl:

(número de Schmidt)

Onde: DAB= coeficiente de difusão binária de A em B.

Pode-se interpretar Prandtl como:

(Advecção de energia/difusão de energia)/(Forças de inércia/Forças viscosas)

(i)

(ii)                                        onde Pe= número de Pellet

Número de Nusselt

O número de Nusselt representa a razão entre as taxas de transferência de calor por convecção e por condução no fluído.

(13.17)

(13.18)

Número de Sherwood (Sh)

Onde: hm= coeficiente de transferência de massa

Para o escoamento laminar:

(13.19)

(13.20)

Para o escoamento turbulento:

- Para escoamento totalmente turbulento:

(13.21)

(13.22)

Limites de Validade destas correlações:

- Para escoamento misto (laminar + turbulento):

Para encontrar o ponto de transição:

Temperatura de filme (Tf)

Para usar as correlações vistas, as propriedades do fluído (massa específica, viscosidade, calor específico, condutividade térmica, etc.) devem ser avaliadas à Tf, tal que:

Outras correlações são apresentadas na seção 7.2 do livro texto.

# Metodologia para cálculos de convecção

- Reconhecer a geometria

- Identificar a Temperatura adequada às propriedades do fluído

- Calcular Re e determinar o tipo de escoamento

- Selecionar a correlação apropriada e obter (Nu, Sh) e (h, hm)

- Calcular q ou

Convecção Forçada sobre cilindros circulares

Gradiente de Pressão adverso e Ponto de separação da camada limite:

(Gradiente de Pressão Favorável)

(Gradiente de Pressão Adverso)

Para escoamento laminar:

Para escoamento turbulento:

As seguintes correlações foram obtidas empiricamente.

Correlação 1 (Hilpert, 1933):

(14.2)

(14.3)

- Propriedades à Tf.

- C e m podem ser encontrados na tabela 7.2, página 281 da 5ª Ed. Do livro Texto.

- Para outras geometrias, a tabela 7.3, na mesma página, contém os dados.

Correlação 2 (Churchill e Bernstein, 1977):

(14.4)

- Propriedades a Tf.

- Red.Pr > 0,2

Correlação 3 (Zhukauskas, 1972):

(14.5)

- Propriedades a  exceto Prsup (a Tsup)

- Incerteza do número de Nusselt maior que 20%.

Convecção forçada sobre esferas

Correlação empírica de Whitaker (1972):

(14.6)

Condições:

0,71<Pr<380

3,5<Red<7,6.104

1,0<<3,2

- Propriedades avaliadas a ,  exceto .