PERDA DE CARGA - 1997

Depto. Eng. Mecânica - UFPR

EQUAÇÃO DE BERNOULLI:

DEFINIÇÕES:

PERDA DE CARGA:

onde:		h = perda de carga (m2/s2)

(p = queda da pressão ao longo do escoamento (Pa)

( = massa específica do fluido em escoamento (kg/m3)

f = fator de atrito (adimensional)

L = comprimento do duto ou comprimento equivalente de duto (m)

D = diâmetro do duto (m)

U = velocidade média do escoamento (m/s)

PERDA DE CARGA LOCALIZADA OU SECUNDÁRIA:

COEFICIENTE DE DESCARGA:

onde		Q = vazão do escoamento (m3/s)

Cd = coeficiente de descarga (adimensional)

A = área do escoamento (m2)

OBJETIVOS:

determinar o fator de atrito (f) de escoamentos internos

determinar o coeficiente de descarga (Cd) em placa de orifício

determinar o comprimento equivalente de uma tubulação

BANCADA (componentes):

1 reservatório contendo água

1 bomba hidráulica

6 tomadas de pressão

duto de 3/4” de diâmetro nominal ligado à bomba hidráulica com as tomadas de pressão 1 a 3

1 válvula de gaveta

expansão do duto de 3/4” para o duto de 1”

duto de 1” de diâmetro nominal com as tomadas de pressão 4 a 6

1 placa de orifício no duto de 1” com manômetro U contendo mercúrio

6 manômetros de coluna d’água

comprimento do duto de 3/4” entre as tomadas de pressão 1 e 3 = 3,0 m (L1)

comprimento do duto de 3/4” entre as tomadas de pressão 1 e 2 ; e 2 e 3 = 1,5 m (L1 ‘)

comprimento do duto de 1” entre as tomadas de pressão 4 e 6 = 3,0 m (L2)

comprimento de duto entre as tomadas de pressão 3 e 4 = 0,64 m (L3)

diâmetro interno do duto de 3/4” = 20,3 mm (D1)

diâmetro interno do duto de 1” = 26,2 mm (D2)

diâmetro da placa de orifício = 12,7 mm (Dp)

DADOS A COLHER DURANTE O EXPERIMENTO  -         (  Leitura

Temperatura do reservatório de água (T) = ______ oC        ( (H2O) =             Kg/m3

| DADO |
| --- |
|  | V = volume (litros) | V1= | V2= | V3= |
| t = tempo (segundos) | t1= | t2= | t3= |
| Vazão (m3 /s) | Q1= | Q2= | Q3= |
| Vazão média (m3 /s) Q | Q = |
| Velocidade U1 = Q/A1 ( m/s ) | U1= |
| Velocidade U2 = Q/A2 ( m/s ) | U2= |
| H1 = altura 1 do manômetro de coluna d’água (mm) | H1= |
| H 2= altura2 do manômetro de coluna d’água (mm) | H2 = |
| H3 = altura 3 do manômetro de coluna d’água (mm) | H3= |
| (Pa) | (p12 = |
|  | f 12= |
| (Pa) | (p23 = |
|  | f23 = |
| fm = (f12+f23)/2 | fm13= |
| ( Pa ) | (p13 = |
|  | f13 = |
| H4 = altura 4 do manômetro de coluna d’água (mm) | H4= |
| H6 = altura 6 do manômetro de coluna d’água (mm) | H6= |
| (Pa ) | (p46 = |
|  | f46 = |
| (Hp = altura de mercúrio na placa de orifício (mm) | (Hp = |
|  | Cd = |
| (Pa) | (p34 = |
|  | Le = |

ROTEIRO DE CÁLCULO PARA CADA VAZÂO

1. Para a temperatura medida, encontrar a massa específica da água ((H2O) e do mercúrio ((Hg) e a viscosidade absoluta da água (().

2. Calcular a vazão média (Q) com:

3. Calcular a velocidade média no duto de 3/4”:

4. Calcular a velocidade média no duto de 1”:

5. Calcular a queda de pressão entre os pontos 1 e 3:

6. Calcular a queda de pressão entre os pontos 4 e 6:

7. Calcular o fator de atrito entre os pontos 1 e 3:

8. Calcular o fator de atrito entre os pontos 4 e 6:

9. Calcular o coeficiente de descarga:

10.Calcular a queda de pressão entre os pontos 3 e 4:

11.Calcular o comprimento equivalente do duto de 3/4”

entre as tomadas de pressão 3 e 4:

OBSERVAÇÕES:

Entregar um relatório por equipe.

Prazo máximo para entrega do relatório: 1 semana.