Instruções:

1. É vedada a consulta de qualquer tipo, exceto à tabela fornecida em anexo.

2. Toda e qualquer tentativa de cola será punida com a atribuição de nota zero.

3. A prova deve ser feita a lápis.

4. A duração da prova é de 2h.

BOA PROVA

1a QUESTÃO (Valor: 4,0) Dimensione a barra circular AB de aço maciço, para suportar a carga indicada na montagem. São dados para o aço: E = 200 GPa e (e = 250 MPa.

- Para uma tensão calculada  T = 25kN

- Para uma viga bi apoiada: Le = L = 0.5 m

- Cálculos preliminares:

Cc = = 125,6

- Raio de giração:

r2 = I/A

r = R/2

- Dimensionamento:

( = (adm

- Admitindo Le/r > Cc ( Fórmula da hipérbole.

1,03.1012(r/Le)2 =

R = 9,37.10-3 m logo, r = 0,00468 m

- Teste da hipótese:

Le/r =  = 106,83 <125,6 ( Cc ) ( fórmula da parábola.

- Admitindo Le/r < Cc

(adm =

- Fator de segurança:

S =  -                Para  R = 9,37.10-3

S =  = 1,908

( = (adm  ( R =   9,615.10-3 m

- Verificando:

Para R = 9,615.10-3 ( S = 1,906 ( 1,908 ( R = 9,615.10-3 m

2a QUESTÃO (Valor: 6,0) É dada uma viga de aço apoiada e carregada conforme a figura abaixo. O produto de rigidez da viga é de 3,0.104 Nm2. Empregando sempre o método dos trabalhos virtuais, determine:

a.) (Valor: 3,0) As reações nos apoios.

b.) (Valor: 3,0) A deflexão no ponto P indicado na figura.

- Estrutura fundamental:

Y3

- Elemento 1:

0,5

1                                        2                   P                   3

Trecho:                ni          mi

1-2                       0           0,5x

2-P                       0          -x+1,5

P-3                       0           0

- Elemento 2:

1 kN

1                 0,5

1                                      2                    P               3

Trecho            ni                      mi

1-2                  0                      x

2-P                  0                     -x+2

P-3                  0                     -x+2

VPF =  (-F)

VPF = - 0,0125 m

V3F =

V3F = - 0,0270 m

VPY =

VPY = 9,027.10-6.Y3

V3Y =

V3Y = 2,22.10-5.Y3

-Tabela:

| Nós | Forças ativas ( m ) | Nó 3 | Deslocamentos nodais |
| --- | --- | --- | --- |
| VP | - 0,0125 | 9,027.10-6.Y3 | Vp |
| V3 | - 0,0270 | 2,22.10-5.Y3 | 0 |

- Desta forma:

2,22.10-5.Y3 – 0,027 = 0 ( Y3 = 1,216 kN (

-0,0125 + 9,027.10-6.Y3 = VP (VP = - 1,52 m

- Equilíbrio estático:

(M1 = 0 ( 1,216.2 – 3.15 + Y2.1 = 0 (Y2 = 2,068 kN (

(M2 = 0 ( - Y1.1 – 3.0,5 + 1,216.1 = 0 ( Y1 = 0,284 kN (

# Text boxes

P

3

2

1

3 kN

0,5 m

50 kN

P

1 m

P

3

2

3

2

1

0,5 m

B

50 kN

0,5 m

3 kN

1 m

A

1

1 kN

P

3

2

1