#### TM-257 DINÂMICA DOS FLUIDOS COMPUTACIONAL – 2008/2

3o TRABALHO COMPUTACIONAL – 21 Ago 08

28 Ago 08 = esclarecimento de dúvidas; 4 Set 08 = entrega

Implementar um programa computacional para resolver com o método de volumes finitos o problema definido por

Dados:		TA = 20 oC		TB = 30 oC		 = 5x106 W/m3

L = 0,1 m		A = 10-2 m2		k = 400 W/m.K

Solver: TDMA	malha uniforme			N = 5 volumes de controle reais

Condições de contorno aplicadas com volumes fictícios

Funções de interpolação lineares para T e q.

Resultados a apresentar:

- Tabela contendo em cada linha: número do volume, XP, , onde

(P = 0 a N+1)

- Para P = 1 a N e os dois contornos, tabela contendo em cada linha: número do volume, XP, TP analítico, TP numérico, e o erro.

- Gráfico de TP versus XP com as soluções analítica e numérica, incluindo as duas condições de contorno.

- Soluções analítica e numérica da temperatura média () obtida com a regra do retângulo, e o erro.

- Soluções analítica e numérica da taxa de transferência de calor (qo) em X = 0, e o erro.

- Soluções analítica e numérica da taxa de transferência de calor (qL) em X = L, e o erro.

- Listagem impressa do programa computacional implementado.

Nos itens acima, para cada variável, erro = solução analítica ( solução numérica

RECOMENDAÇÕES:

- Usar como base o programa que você implementou para fazer o 1o trabalho computacional.

- O programa computacional PROG1_CFD1, disponível no site da disciplina, pode ser usado para comparar os resultados.

- Usar precisão dupla e apresentar os resultados com pelo menos 10 algarismos significativos.

- Usar papel A4 branco ou folha com pauta; o texto deve ser impresso ou escrito à caneta.

- Identificar claramente cada item dos resultados a apresentar.

- Este trabalho computacional deve ser feito em equipe de 3 ou 4 alunos.

- Se tiver alguma dúvida, entre em contato com o professor antes do prazo de entrega.

- Para avaliação do trabalho, não se aceita entrega atrasada.

# Text boxes

# UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

## Setor de Tecnologia

Departamento de Engenharia Mecânica - DEMEC