#### TM-257 DINÂMICA DOS FLUIDOS COMPUTACIONAL – 2008/2

6o TRABALHO COMPUTACIONAL – 11 Set 08

18 Set 08 = esclarecimento de dúvidas; 25 Set 08 = entrega

Implementar um programa computacional para resolver com o método de volumes finitos o problema definido por

Dados:		TA = 0 oC		TB = 1 oC		L = 1 m 		A = 1 m2

Para X ( [0,½): 			Para X ( [½,1]:

Solver: TDMA		Malha uniforme	N = 10 volumes de controle reais

Condições de contorno aplicadas com volumes fictícios

Funções de interpolação lineares para T e q. Eq. (2.18), das notas de aula, para k.

Resultados a apresentar:

- Gráfico de  em cada iteração i (em escala logarítmica) versus número da iteração (em escala decimal), onde  é a média da temperatura obtida com a regra do retângulo.

- Para a solução final, tabela contendo em cada linha: número do volume, XP, , onde

(P = 0 a N+1)

- Para P = 1 a N e os dois contornos, tabela contendo em cada linha: número do volume, XP, TP analítico, TP numérico, e o erro.

- Gráfico de TP versus XP com as soluções analítica e numérica, incluindo as duas condições de contorno.

- Soluções analítica e numérica da média da temperatura () obtida com a regra do retângulo, e o erro.

- Soluções analítica e numérica da taxa de transferência de calor (qL) em X = L, e o erro.

- Listagem impressa do programa computacional implementado.

Nos itens acima, para cada variável, erro = solução analítica ( solução numérica

RECOMENDAÇÕES:

- Usar como base o programa que você implementou para fazer o 3o trabalho computacional.

- O programa computacional PATANKAR, disponível no site da disciplina, pode ser usado para comparar os resultados. Usar os seguintes dados: problema=4, esquema=2 e itmax=100.

- Usar precisão dupla e apresentar os resultados com pelo menos 10 algarismos significativos.

- Usar papel A4 branco ou folha com pauta; o texto deve ser impresso ou escrito à caneta.

- Identificar claramente cada item dos resultados a apresentar.

- Este trabalho computacional deve ser feito em equipe de 3 ou 4 alunos.

- Se tiver alguma dúvida, entre em contato com o professor antes do prazo de entrega.

- Para avaliação do trabalho, não se aceita entrega atrasada.

# Text boxes

# UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

## Setor de Tecnologia

Departamento de Engenharia Mecânica - DEMEC