RESOLUÇÃO DA

SÉRIE DE EXERCÍCIOS 10

Implementação de interface de controle para uma junta robótica

Exercício 10.1

Desenvolve-se uma malha de controle de posicionamento de uma junta robótica. Uma central de processamento envia o comando da coordenada que o elemento mecânico acoplado ao eixo deve assumir. O circuito de controle de posição recebe a informação e a compara com a posição atual do eixo. A diferença entre as duas informações é processada e gera um sinal de comando ao motor, acionando-o em um determinado sentido de rotação e passos, o que ele executa. A seguir, são apresentados os esquemas simbólicos implementados em Altera.

ferq_sent

codeur

defasa

| Entradas | Descrição |
| --- | --- |
| A | Pista A do encoder de posição da junta |
| B | Pista B do encoder de posição da junta |

| Saídas | Descrição |
| --- | --- |
| IP | Impulsão positiva (junta movimentando-se em sentido horário) |
| IN | Impulsão negativa (junta movimentando-se em sentido anti-horário) |
| F | Freqüência (posição angular) |
| S | Sentido (sentido de rotação da junta) |

_________________________________________________________________________

| Entradas | Descrição |
| --- | --- |
| F10K | Sinal de freqüência externo |

| Saídas | Descrição |
| --- | --- |
| F1 | Sinal de freqüência de 1 Hz |
| F10 | Sinal de freqüência de 10 Hz |
| F100 | Sinal de freqüência de 100 Hz |
| F1K | Sinal de freqüência de 1 kHz |

_________________________________________________________________________

| Entradas | Descrição |
| --- | --- |
| J1 | Sinal lógico proveniente do PC |
| J2 | Sinal lógico proveniente do PC |
| F1 | Sinal de freqüência de 1 Hz |
| F10 | Sinal de freqüência de 10 Hz |
| F100 | Sinal de freqüência de 100 Hz |

| Saídas | Descrição |
| --- | --- |
| Freqüência | Sinal de freqüência utilizado para aquisição pelo hardware implementado |

_________________________________________________________________________

| Entradas | Descrição |
| --- | --- |
| freq | Sinal de freqüência chaveado |
| F1K | Sinal de freqüência de 1 kHz |

| Saídas | Descrição |
| --- | --- |
| LATCH | Sinal de armazenamento de informações pelo contador Cont_a2 |
| RST | Sinal de reset de informações pelo contador Cont_a2 |

_________________________________________________________________________

| Entradas | Descrição |
| --- | --- |
| IP | Impulsão positiva (junta movimentando-se em sentido horário) |
| IN | Impulsão negativa (junta movimentando-se em sentido anti-horário) |
| LATCH | Sinal de armazenamento de informações |
| RST | Sinal de reset de informações |
| OC1 | Sinal de controle de aquisição proveniente do PC |
| OC2 | Sinal de controle de aquisição proveniente do PC |

| Saídas | Descrição |
| --- | --- |
| D[7..0] | Sinal de saída para a interface paralela do PC (inf. do encoder de pos.) |