Modelagem, acionamento e controle

SÉRIE DE EXERCÍCIOS 2

Proposta de bancada didática de automação

Acionamento e controle de posição de um motor elétrico

Nesta série de exercícios são propostos exemplos de automação, comumente encontrados no meio industrial, utilizando como elementos básicos o acionamento e o controle de um motor elétrico através de um CLP utilizando chaves de comando e sensores para posicionamento de final de curso, como descrito a seguir.

Elementos da bancada (descrição da parte operativa)

Figura-exercício 2.1

Entradas

X0: botão verde (push-button) utilizado para acionamento do motor

X1: botão vermelho (push-button) utilizado para parada (stop) do motor

X2: botão preto (push-button) utilizado para mudança de sentido do motor

X3: sensor de final de curso sentido horário (h) do motor

X4: sensor de final de curso sentido anti-horário (ah) do motor

Saídas

Y0: acionamento do motor com rotação no sentido horário

Y1: acionamento do motor com rotação no sentido anti-horário

Y2: sistema parado (led vermelho)

Y3: rotação no sentido horário (led verde)

Y4: rotação no sentido anti-horário (led amarelo)

PROPOSTA DE ATIVIDADES

( A partir da especificação do desenho do conjunto da montagem experimental e da relação de entradas e saídas (E/S) propostas para implementação em CLP comercial, apresentar a especificação funcional dos diferentes elementos dessas bancadas (utilizar o modelo descrito anteriormente como referência). Nos exercícios propostos nesta série, realizar as seguintes atividades:

- Descrição funcional através do Grafcet, se possível.

- Descrição correspondente em Ladder.

- Implementação em CLP comercial (Anexo 2), realizando a:

- identificação das entradas e saídas utilizadas no esquema de montagem proposto;

- documentação na CLP utilizada; a relação de entradas e saídas colocando mnemônicos adequados.

( A partir da especificação do desenho do conjunto da montagem experimental e da relação de E/S fornecidas para a CLP Koyo existente no Laboratório Didático de Automação Integrada, apresentar a especificação funcional dos diferentes elementos dessas bancadas (utilizar como referência o modelo descrito anteriormente).

- Identificar as E/S utilizadas na montagem proposta.

- Documentar na CLP a relação de E/S, colocando mnemônicos adequados.

- Implementar os exercícios descritos a seguir.

##### EXERCÍCIOS

2.1  Acionamento do motor de corrente contínua (c.c.), utilizando o botão X0 e interrupção do movimento (stop) com o botão o X1.

2.2  Acionamento do motor cc, no sentido horário (h), a partir do botão X0, e no sentido anti-horário a partir do botão X1, e utilização do botão X2 para interrupção do movimento (stop). Prever reversão de movimento do motor (parada).

2.3  Acionamento do motor cc, no sentido horário (h), a partir do botão X0, até encontrar o sensor de final de curso (X3), com parada e reversão de movimento para o sentido anti-horário, e utilização do botão X1 para interrupção do movimento (stop). Prever reversão de movimento do motor (parada).

2.4  Acionamento do motor cc, no sentido horário (h), a partir do botão X0, até encontrar o sensor de final de curso (X3), com parada e reversão de movimento para o sentido anti-horário, executando um ciclo completo de dez vezes. O botão X1 será responsável pela interrupção do movimento (stop). Prever reversão de movimento do motor (parada).

Observação: Levar em conta o tempo de mudança da corrente na inversão do sentido de rotação do motor.

ANEXO – Proposta de E/S de CLP comercial

Acionamento e controle de posição de um motor elétrico

RELAÇÃO DE ENTRADAS

| Régua | Variáveis | CLP | Descrição Geral |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BOT_VERDE | X0 | Botão “push-button” verde, acionamento do motor |
| 2 | BOT_VERM | X1 | Botão “push-button” vermelho, parada (stop) do motor |
| 3 | BOT_PRETO | X2 | Botão “push-button” preto, mudança de sentido do motor |
| 4 | FDC1 | X3 | Sensor de final de curso, sentido horário (h) |
| 5 | FDC2 | X4 | Sensor de final de curso, sentido anti-horário (ah) |
| 6 | N/C | X5 | N/C |
| 7 | N/C | X6 | N/C |
| 8 | N/C | X7 | N/C |
| ///// | V+CLP | XXXX | Tensão de alimentação positiva da CLP |

Saídas

Y3: rotação no sentido horário (led verde)

Y4: rotação no sentido anti-horário (led amarelo)

#### RELAÇÃO DE SAÍDAS (CLP)

| Régua | Variáveis | CLP | Descrição Geral |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | MOTOR_H | Y0 | Acionamento do motor, rotação no sentido horário (h) |
| 1 | MOTOR_AH | Y1 | Acionamento do motor, rotação no sentido anti-horário (ah) |
| 2 | LED_VERM | Y2 | Led vermelho, indicação de sistema parado |
| 3 | LED_VERDE | Y3 | Led verde, indicação de rotação no sentido h |
| 4 | LED_AMAR | Y4 | Led amarelo, indicação de rotação no sentido ah |
| 5 | N/C | Y5 | N/C |
| 6 | N/C | Y6 | N/C |
| 7 | N/C | Y7 | N/C |
| //// | V-EXT | XXXX | Tensão de alimentação negativa – fonte externa |

#### TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO

| Borne/ Régua | Variáveis | Borne/ CLP | Descrição geral |
| --- | --- | --- | --- |
| //// | V+CLP |  | Alimentação dos sensores (CLP) (24 V) |
| //// | V-CLP |  | Alimentação dos sensores (CLP) (0 V) |
| //// | V+EXT |  | Alimentação dos atuadores (CLP) (24 V) |
| //// | V-EXT |  | Alimentação dos atuadores (bornes) (0 V) |
| //// | V+EXT |  | Alimentação dos atuadores (CLP) (24 V) |
| //// | V-EXT |  | Alimentação dos atuadores (bornes) (0 V) |