#### TM-701 DINÂMICA DOS FLUIDOS COMPUTACIONAL I – 2008/2

4o TRABALHO COMPUTACIONAL – 1o Jul 08

4 Jul 08 = esclarecimento de dúvidas; 8 Jul 08 = entrega

Implementar um programa computacional para resolver com o método de volumes finitos o problema definido por

Dados:	L = 0,1 m		tF = 20 s		( = 1,17x10-4 m2/s

Solver: TDMA	malha uniforme

N = 5 volumes de controle			M = 5 avanços no tempo

Condições de contorno incorporadas aos volumes adjacentes aos contornos.

Funções de interpolação lineares para T no espaço.

Formulação Crank-Nicolson no tempo (( = ½).

Resultados a apresentar:

- Para t = tF, tabela contendo em cada linha: número do volume, XP, TP analítico, TP numérico, e o erro entre eles, definido por TP analítico ( TP numérico.

- Para t = tF, gráfico de TP versus XP com as soluções analítica e numérica, incluindo as duas condições de contorno, com escalas do tipo decimal.

- Para t = 0 a tF, tabela contendo em cada linha: tempo, analítico, numérico, e o erro entre eles, definido por analítico ( numérico, onde é a temperatura média, no caso numérico obtida com a regra do trapézio.

- Gráfico de (escala logarítmica) versus t (escala decimal) com as soluções analítica e numérica, incluindo as soluções em t = 0.

- Listagem impressa do programa computacional implementado.

RECOMENDAÇÕES:

- Usar como base o programa que você implementou para fazer o 2o trabalho computacional.

- O programa computacional PROG3_CFD1, disponível no site da disciplina, pode ser usado para comparar os resultados.

- Usar precisão dupla e apresentar os resultados com pelo menos 10 algarismos significativos.

- Usar papel A4 branco ou folha com pauta; o texto deve ser impresso ou escrito à caneta.

- Identificar claramente cada item dos resultados a apresentar.

- O programa computacional deve ser feito individualmente. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com o professor antes do prazo de entrega.

- Para avaliação do trabalho, não se aceita entrega atrasada.

# Text boxes

# UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

## Setor de Tecnologia

Departamento de Engenharia Mecânica - DEMEC