#### TM-701 DINÂMICA DOS FLUIDOS COMPUTACIONAL I – 2009/2

3ª LISTA DE EXERCÍCIOS – 09 Jul 09

28 Jun 09 = esclarecimento de dúvidas; 30 Jul 09 = entrega

# Exercício 3.1

Execute o programa POISSON 3.01, que resolve o problema da condução de calor 1Dp, disponível no site da disciplina, com os seguintes dados fixos: S0 = S1 = S2 = T0 = 0  e  TL = k = L = 1. Para estes dados, a solução numérica deve conter apenas erros de arredondamento.

Resultados a apresentar para T(½):

- Valor da solução analítica

- Solução numérica com N = 11, 101, 1001, 10001, 100001, 1000001 e 10000001 nós.

- Gráfico do módulo do erro verdadeiro da solução numérica de T(½) versus h, em ESCALA logarítmica nos dois eixos, com o erro definido por Tanalítico ( Tnumérico, onde h = L/(nós-1).

- Dados do hardware (tipo e modelo do processador) e o tempo de processamento que foi necessário para a malha mais fina.

# Exercício 3.2

Execute novamente o programa POISSON 3.01 com os seguintes dados fixos: S0 = ( ½;  S1 = ( ;  S2 = ( 1;  T0 = 0  e  TL = k = L = 1. Para estes dados, a solução numérica deve conter erros de discretização e de arredondamento.

Resultados a apresentar para T(½):

  - Valor da solução analítica

  - Solução numérica com N = 11, 101, 1001, 10001, 100001, 1000001 e 10000001 nós.

  - Gráfico do módulo do erro verdadeiro da solução numérica de T(½) versus h, em ESCALA logarítmica nos dois eixos, com o erro definido por Tanalítico ( Tnumérico, onde h = L/(nós-1).

# Exercício 3.3

Usando a técnica de soluções fabricadas, encontre o valor de S, da equação

,

para que a solução de u seja dada por:	.

# Text boxes

# UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

## Setor de Tecnologia

Programa de Pós-Graduação em Métodos Numéricos em Engenharia