UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

Setor de Tecnologia

Departamento de Engenharia Mecânica - DEMEC

TM-702 DINÂMICA DOS FLUIDOS COMPUTACIONAL II – 2006/3

3ª LISTA DE EXERCÍCIOS        -        Tirar dúvidas: 17.10    e   Entrega da lista: 24.10

Acessar ftp://ftp.demec.ufpr.br/Disciplinas/TM702/Mutigrid_Marcio_Cosmo/ e copiar as pastas “Linear_CS_V1” e “Nao_Linear_FAS_V1”. Dentro de cada uma destas pastas tem um programa com os respectivos códigos fontes. Execute cada programa com razão de engrossamento padrão (1/2), solver Gauss-Seidel e o número máximo de níveis na caso do MG (malha mais grossa 2 elementos).

Faça uma alteração no código fonte dos dois programas, na sub-rotina processamento, reescrevendo a restrição e prolongação com a razão de engrossamento padrão 1/2.

1) Use malhas com 6, 8 e 10 níveis (64, 256 e 1024). Número de iterações internas igual a 5 para o MG e igual 1 para o SG.

- Compare o número de iterações externas usando-se SG e MG;

- Compare o tempo de CPU usando-se SG e MG;

Apresente os resultados em uma tabela e comente.

2) Use malhas com 14,  16,  18 e 20 níveis (apenas MG):

- Faça gráfico de tempo de CPU versus número de iterações internas (número de iterações internas variando entre 2 e 10, por exemplo);

- Faça gráficos de tempo de CPU versus número de níveis de malha (número de níveis variando entre L-máximo e L-máximo-4, por exemplo);

- Analise e comente os gráficos dos itens a) e b).

3) Faça uma alteração no código fonte dos dois programas, na sub-rotina processamento, mude de restrição por injeção para restrição por ponderação completa, com a razão de engrossamento padrão.

a) Execute os mesmos testes do exercício 2a e 2b para a restrição por ponderação completa.

b) Faça gráfico do tempo de CPU versus N (com L=14,16,18 e 20) comparando a restrição por injeção e restrição por ponderação completa com os seus respectivos valores ótimos.