TM-797 INTRODUÇÃO À MECÂNICA COMPUTACIONAL – 2002/3

3a Lista de Exercícios (30 Set 02)

Tema: capítulo 3 das notas de aula.

Implemente um programa computacional para resolver, analiticamente e numericamente, o problema da ALETA, seção 3.4, adotando o seguinte algoritmo:

- Ler os dados: Tb, T(, H, P, k, Ab, L e N.

- Discretizar o domínio de cálculo, isto é, obter h da Eq. (2.4).

- Calcular os coeficientes () e os termos fontes () do sistema de equações, conforme a Eq. (3.56), para P = 2, 3, ..., N-1.

- Calcular os coeficientes e termos fontes dos contornos (P = 1 e P = N) com as Eqs. (3.57) e (3.60).

- Resolver TP com o método TDMA, descrito na seção 3.2.1.

- Obter a solução numérica da taxa de transferência de calor (q) entre a aleta e o fluido através da Eq. (3.65).

- Calcular as coordenadas XP dos nós.

- Obter as soluções analíticas de TP e q com as Eqs. (3.52) e (3.53).

- Gravar os resultados analíticos e numéricos.

Resultados a apresentar:

- Soluções analítica e numérica da taxa de transferência de calor (q) entre a aleta e o fluido.

- Um gráfico de TP versus XP com as soluções analítica e numérica.

Dados (exemplo 3.8 do Incropera):

D = 0,005 m

Tb = 100 oC		T( = 25 oC			L = 0,2 m

H = 100 W/m2.K	k = 398 W/m.K		N = 21

Data de entrega: 7 Out 02.