## Slide 1: Capítulo 01: Introdução

## Slide 2: Transferência de Calor
Transferência de calor (ou calor) é energia térmica em trânsito devido a uma diferença de temperaturas no espaço.
Mecanismos básicos:
  Condução.
  Convecção.
  Radiação.

## Slide 3: Condução de Calor
Atividades atômicas e moleculares.
A condução pode ser vista como a transferência de energia das partículas mais energéticas para as menos energéticas de uma substância devido às interações entre partículas.

## Slide 4: Condução de Calor
Equação básica da condução: Lei de Fourier.
  Para uma parede plana unidimensional com distribuição de temperaturas T(x) tem-se
  O fluxo térmico é a taxa de transferência de calor na direção x por unidade de área perpendicular à direção da transferência.

## Slide 5: Condução de Calor
  O fluxo térmico também é proporcional ao gradiente de temperatura, dT/dx, nessa direção.
  O parâmetro k é uma propriedade de transporte conhecida como condutividade térmica e é uma característica do material da parede.

## Slide 6: Convecção de Calor
O modo de transferência de calor por convecção abrange dois mecanismos:
  Movimento molecular aleatório (difusão).
  Movimento global ou macroscópico do fluido (advecção).
A transferência total de calor é devida à superposição do transporte de energia pelo movimento das moléculas com o transporte devido ao movimento global do fluido.

## Slide 7: Convecção de Calor
Classificação de acordo com a natureza do escoamento do fluido:
  Convecção forçada: escoamento provocado por meios externos.
  Convecção livre ou natural: escoamento induzido por forças de empuxo.
  Convecção com mudança de fase: troca de calor latente associada entre os estados líquido e de vapor do fluido.

## Slide 8: Convecção de Calor
Equação básica da convecção: Lei de Newton do resfriamento.
  Seja uma dada superfície a uma temperatura Ts e um fluido a uma temperatura T∞ (Ts > T∞), tem-se que o fluxo térmico é avaliado por:
  h é chamado de coeficiente de transferência de calor por convecção.

## Slide 9: Convecção de Calor
Valores típicos do coeficiente de transferência de calor por convecção:
  Natural ou livre
    Gases: 2 a 25 W/m2K.
    Líquidos: 50 a 1.000 W/m2K.
  Forçada:
    Gases: 25 a 250 W/m2K.
    Líquidos: 100 a 20.000 W/m2K.
  Com mudança de fase:
    Ebulição e condensação: 2.500 a 100.000 W/m2K.

## Slide 10: Radiação térmica
É a energia emitida pela matéria que se encontra a uma temperatura não-nula. A emissão pode ser atribuída a mudanças nas configurações eletrônicas dos átomos ou moléculas que constituem a matéria.
A transferência de calor por radiação ocorre mais eficientemente no vácuo.

## Slide 11: Radiação térmica
Limite superior para o poder emissivo: Lei de Stefan-Boltzmann.
  En é a emissão de um radiador ideal ou corpo negro, Ts é a temperatura absoluta da superfície e σ é a constante de Stefan-Boltzmann, cujo valor é

## Slide 12: Radiação térmica
Fluxo térmico emitido por uma superfície real:
  sendo ε a emissividade da superfície (0 ≤ ε ≤ 1).
A radiação também pode incidir sobre uma superfície a partir da vizinhança; essa taxa é conhecida como irradiação (G).

## Slide 13: Radiação térmica
A taxa na qual a energia radiante é absorvida pode ser avaliada por
  sendo α a absorvidade do meio (0 ≤ α ≤ 1).
  A absorvidade e a emissividade de uma superfície dependem fortemente do material empregado e de seu acabamento.

## Slide 14: Radiação térmica
Taxa líquida de transferência de calor por radiação saindo de uma superfície isotérmica à temperatura Ts para uma vizinhança a uma temperatura Tviz (Ts > Tviz):

## Slide 15: Radiação térmica
Em muitas aplicações é conveniente expressar a troca líquida de calor por radiação através de uma expressão da forma:
  sendo o coeficiente de transferência de calor por radiação hr:

## Slide 16: Conservação da energia
Conservação da energia em um volume de controle
  Primeira Lei da Termodinâmica durante um intervalo de tempo (Δt):
    O aumento na quantidade de energia acumulada (armazenada) em um volume de controle deve ser igual à quantidade de energia que entra no volume de controle menos a quantidade de energia que deixa o volume de controle.

## Slide 17: Conservação da energia
  Equação das energias térmica e mecânica para um intervalo de tempo (Δt):
    O aumento na quantidade de energia térmica e mecânica acumulada (armazenada) em um volume de controle deve ser igual à quantidade de energia térmica e mecânica que entra no volume de controle, menos a quantidade de energia que deixa o volume de controle, mais a quantidade de energia térmica que é gerada no interior do volume de controle.

## Slide 18: Conservação da energia
  Equação das energias térmica e mecânica em um instante (t):
    A taxa de aumento da quantidade de energia térmica e mecânica acumulada (armazenada) em um volume de controle deve ser igual à taxa na qual as energias entram no volume de controle, menos a taxa na qual as energias deixam o volume, mais a taxa na qual a energia térmica é gerada no interior do volume de controle.

## Slide 19: Conservação da energia
Conservação de energia: (a) em um sistema fechado durante um intervalo de tempo; (b) em um volume de controle em um instante.

## Slide 20: Conservação da energia
  Primeira Lei para um intervalo de tempo:
  Equação das energias em um instante:

## Slide 21: Conservação da energia
  O termo de geração de energia está associado à conversão de alguma outra forma de energia (química, elétrica, eletromagnética ou nuclear) em energia térmica; esse é um fenômeno volumétrico.
  Os termos relativos à entrada e à saída de energia são fenômenos de superfície.

## Slide 22: Conservação da energia
  Conservação de energia em um sistema aberto, com escoamento em regime estacionário:

## Slide 23: Conservação da energia
  Conservação da energia em um sistema aberto:
    Os termos entre parênteses se referem à energia térmica, ao trabalho de escoamento, à energia cinética e à energia potencial.
    A soma da energia térmica com o trabalho pode ser substituída pela entalpia (i):

## Slide 24: Conservação da energia
  Na maioria das aplicações em sistemas abertos, variações na energia latente entre as condições de entrada e saída podem ser desprezadas, de tal forma que a energia térmica se reduz somente ao componente sensível. Nesse caso, tem-se a seguinte expressão:

## Slide 25: Conservação da energia
Balanço de energia em uma superfície:
  Embora possa estar ocorrendo geração de energia térmica no meio, esse processo não afeta o balanço de energia na superfície de controle.

## Slide 26: Conservação da energia
Balanço de energia em uma superfície:

## Slide 27: Metodologia para problemas de Transferência de Calor
Escrever sucintamente os dados.
Escrever sucintamente o que deve ser determinado.
Fazer um esquema do sistema físico.
Listar considerações simplificadoras.
Analisar aplicando as leis de conservação apropriadas.
Analisar os resultados obtidos.