## Slide 1: Elementos de máquinas II
Aula 12 – Recomendações de projeto de redutores
Prof. Walter Antonio Kapp, Dr. Eng.

## Slide 2: Assunto desta Aula
Recomendações de projeto
Esta nota de aula foi baseada no capítulo 9 da apostila de Elementos de máquinas II – EMC 5332 – da graduação em Eng. Mecânica da UFSC,
Elaborada pelo professor Acires Dias

## Slide 3: Recomendações de projeto
Pré-dimensionamento - baseado no colapso por fadiga superficial
Geralmente os dados de projeto fornecidos, para o início dos cálculos, são o torque, a rotação da máquina e a relação de transmissão do engrenamento mais dados sobre as condições envolvidas e desejadas. Se no projeto o módulo ou o diâmetro for decidido do nada, um alto grau de iteração pode vir a ocorrer, por isso um pré-dimensionamento se faz necessário.

## Slide 4: Recomendações de projeto
O pré-dimensionamento por fadiga superficial é feito pela equação a seguir:
Onde:
T1 = torque no pinhão [N*m];
i = relação de transmissão;
YM = fator geométrico (fator MAAG);
Yd = b/d;
d’1 = diâmetro primitivo do pinhão;
Z1 = número de dentes do pinhão;
m = Módulo que define o diâmetro primitivo (mt para helicoidais).

## Slide 5: Recomendações de projeto
Recomendação para o número de dentes:
  z1 =12: engrenamento a baixa velocidade n1 < 1400 rpm, transmissão sob carregamento pesado (Com deslocamento positivo);
  z1 =16: engrenamento a médias velocidades n1 ≅1400 rpm (geralmente com deslocamento de perfil positivo);
  z1=22: engrenamento a altas velocidades e cargas elevadas, n1 > 1400 rpm;
  z1=30: engrenamento para redutores marítimos acionados por turbina.

## Slide 6: Recomendações de projeto
Recomendação para o número de dentes:
  Dente suplementar:
    i = 2, z1 = 25 ⇒ z2 = 50 ∴ Haverá encontro dos mesmos dentes a cada 2 voltas do pinhão
    Solução:
    Z2 = 51 e z1 = 25 ⇒ i = 2,04 ∴ Melhor se o problema admitir 2% de erro.

## Slide 7: Recomendações de projeto
Recomendação para relações de transmissão:
  1 estágio: i≤8 (casos especiais até 18)
  2 estágios: 8≤i≤45(casos especiais até 100)
  3 estágios: 45≤i≤200(casos especiais até 850).

## Slide 8: Recomendações de projeto
Recomendação divisão das relações de transmissão:
  Dois estágios:

## Slide 9: Recomendações de projeto
Recomendação divisão das relações de transmissão:
  Três estágios:

## Slide 10: Recomendações de projeto
Recomendação para a relação largura/diâmetro, Yd=b/d:
  Transmissões leves com pinhões helicoidais Yd até 1,8
  Transmissões pesadas com pinhões helicoidais Yd até 1,4
  Engrenagens de em balanço Yd ≤ 0,8
  Engrenagens de dentes retos Yd ≤ 1,2

## Slide 11: Recomendações de projeto
Sugestões iniciais para o fator geométrico YM (Número de MAAG):
Material - Dureza |  | YM (Mpa)
Pinhão | Coroa | 
Dureza≈180 HB Grupo A | Dureza≈180 HB Grupo A 0,12 a 0,15 | 1
Dureza≈210 HB Grupo B |  | 1,2 a 1,5
Aço para cementação 58 a 60 Rockwell C | Dureza≈270 - 320 HB Grupo C | 2,2
 | Dureza≈360–400 Grupo CD | 4
 | Aço para cementação 58 Rockwell C | 8

## Slide 12: Recomendações de projeto
Valores de fator dinâmico para engrenagens de dentes retos:

## Slide 13: Recomendações de projeto
Valores de fator dinâmico para engrenagens de dentes helicoidais:

## Slide 14: Recomendações de projeto
Valores de fator de distribuição de carga:

## Slide 15: Recomendações de projeto
Valores de fator de serviço - Ks:

## Slide 16: Recomendações de projeto
Valores para a tensão admissível de contato contra a fadiga superficial (>107):
Material | Dureza | Tensão admissível (MPa)
Aços carbono e aços liga de média resistência (normalizados ou temperados) | < 350 HB | 2,5 x valor da dureza Brinell
Aços liga de grande resistência para dentes flancos endurecidos superficialmente. | 55–63RockwellC | 25 x valor da dureza Rockweel C
Ferro fundido cinzento | 170 – 270 HB | 1,5 x valor da dureza Brinell
Ferro fundido maleável ou nodular | 170 – 260 HB | 1,8 x valor da dureza Brinell