4.13 CÂMARA DE COMBUSTÃO:

Pág. 175 a 183 da apostila

A forma e a disposição dos diversos elementos (velas, válvulas) numa câmara de combustão, têm a finalidade de melhorar ao máximo o rendimento da combustão, que se processa num espaço de tempo muito curto.

Deve-se a H. R. Ricardo, 1918, a criação de uma câmara de combustão, em motores a explosão, usada até o momento, com algumas variações.

Com a câmara criada por H. R. Ricardo, procurou-se os seguintes objetivos:

- Criar uma Melhor Turbulência, durante a compressão para obter-se:

- Um aumento na velocidade da chama.

- Uma melhor homogeneidade da mistura, eliminando a camada de combustível que se deposita nas paredes da câmara

- Reduzir a Detonação, diminuindo-se o caminho a ser percorrido pela chama.

(FIGURA DA PAG. 180)

A evolução das câmaras trouxe os seguintes tipos:

- Câmaras com válvulas laterais, fig. 12.5, pg. 177 (motor Ford antigo)

- Câmaras com cabeça hemiesférica, fig. 12.6 pg.. 177 (Dodge, Alfa Romeu)

- Câmaras com válvulas na cabeça em linha (Ford, Chevrolet)

- Câmaras com válvulas na cabeça não em linha fig. 128 pg.179 (Mercedes, Rover)

- Uma válvula lateral e uma na cabeça, fig. 12.8 pg. 179 (Rolls – Royce, Willys Overland)

Todos os motores  a explosão de alta potência e os motores Diesel, usam válvulas na cabeça, disposição esta que oferece as seguintes vantagens:

- Melhor rendimento volumétrico.

- Menor espaço percorrido pela chama.

- Menor perda de calor devido a maior relação volume /superfície.

- Maior facilidade na fundição da peça.

- Maior resistência das peças.

Um dos pontos de maior interesse no estudo de uma câmara de combustão, é a distribuição do seu volume, à partir do início da chama, ou seja da vela.

Um dos processos, que dispensa o cálculo analítico, consiste em preencher a câmara de combustão com gesso ou cera, de maneira a obter-se o seu modelo.

Em seguida usina-se este modelo com uma máquina, cuja ferramenta descreve superfícies esféricas, com centro no lugar da faísca da vela.

Recolhendo-se o material usinado, tem-se a distribuição do volume em função do avanço da ferramenta, o qual corresponde ao caminho percorrido pela chama, podendo-se traçar um gráfico como segue:

(FIGURA DA PAG. 182)

Nos motores Diesel também procura-se obter o máximo de rendimento da combustão e as câmaras de de combustão possuem diversas disposições.

- Câmaras de combustão abertas: Também chamadas de injeção direta, são as que promovem a combustão diretamente sobre a cabeça do pistão. É o sistema Cummins, GM, Sulzer etc.

(FIGURA DA PAG. 182)

- Câmaras de combustão com pré - câmaras: Também chamadas como câmaras de pré – combustão. A combustão dá-se inicialmente numa câmara interligada com a câmara formada pelo pistão. Ë o sistema Mercedes Benz, Caterpillar, International Harvester.

(FIGURA DA PAG. 183)

Nos motores com pré – câmara, a injeção pode ser feita com menor pressão, não necessitando de uma pulverização tão eficiente.

As pré – câmaras podem ter diversos dispositivos e formas, como se pode ver a seguir:

- Câmara turbulenta (Ricardo), Motor Waukesha, Russel Newberry, etc.

(FIGURA DA PAG. 183)

- “Células de energia”, com duas câmaras auxiliares, Lanova (Lang + Novum)

(FIGURA DA PAG. 183)

Célula de ar, consta de uma câmara de combustão simples que possui uma câmara adicional, na qual se acumula o ar comprimido pelo pistão (cerca de 5% do volume da câmara).

Quando a pressão da câmara cai, devido ao movimento do êmbolo, a câmara adicional, dirige um jato de ar sobre o bico injetor, a fim de tornar mais completa a combustão do combustível.

Na apostila, podem ser vistos mais detalhes, sobre as câmaras de combustão.

“Câmara de Geometria Variável – SEMT – Pielstick”.

“Câmara Ciclone para motores de dois tempos, TEXACO”.