4.6 DETONÂNCIA DE UM COMBUSTÍVEL:

(Apostila pág. 96- 109)

4.6.1:- Número de Octanas:

Os vapores dos hidrocarbonetos, misturados com o ar atmosférico, necessitam de certas condições de temperatura e pressão (ou densidade de mistura) para poderem INICIAR a reação com o oxigênio.

Estas condições não são as mesmas para todos os hidrocarbonetos e o seu estudo é muito importante para os motores de inflamação por faísca.

Nestes motores o início da combustão deve-se dar quando salta a faísca entre os eletrodos da vela, isto é, no ponto previsto para uma dada rotação e carga.

No entanto ao saltar a faísca, a mistura de (vapores de combustível + ar), se encontra em certas condições de temperatura e densidade, que dependem dos seguintes fatores:

- Relação de compressão do motor.

- Teor combustível/ar.

O poder antidetonante de um combustível é medido pelo NO - número de octanas e o ensaio dos combustíveis é feito em motores, cuja relação de compressão pode ser variada.

Assim pois, para motores a explosão por faísca é usado um motor padrão, monocilíndrico, com taxa de compressão variável , denominado CFR (Cooperative Fuel Research – Método CRC – Coordinating Research Conncil).

Ficou estabelecido por convenção, que a iso - octana, teria um número de octana igual a 100, e a heptana, teria um número de octanas igual a zero.

A Isso-octana, também é denominada de 2, 2, 4 tri-metil-pentana C8 H18 tem a seguinte forma:

- A iso–octana, tende a detonar, quando submetida a temperaturas entre 350 e 600oF, (177 e 316oC) e com relações de compressão compreendidas entre 6,5 e 8.

- A heptana tende a detonar, quando submetida a temperaturas entre 350 e 600oF, (177 e 316oC) e com relações de compressão compreendidas entre 2 e 4.

- Por outro lado o teor combustível/ar também influi. Tomando-se um motor e medindo-se a pressão média efetiva máxima, limitada pela detonação, teremos para a iso – octana, os seguintes valores:

| Teor Combustível/Ar | A/C | Pressão média efetiva máxima, limitada pela detonância [lb/pol2] |
| --- | --- | --- |
| 0,065 (praticamente estequiométrico) | 15,38 | 105 |
| 0,080 | 12,50 | 125 |
| 0,100 | 10,1 | 155 |
| 0,115 (teor para máxima pressão) | 8,69 | 166 |
| 0,120 | 8,33 | 164 |
| 0,123 | 8,13 | 160 |

A porcentagem em volume de iso-octano, numa mistura dos dois combustíveis de referência  é o número de octana deste combustível, assim por exemplo:

- Uma mistura de 70% de iso-octana e 30% de heptana, em volume, tem um índice (número de octanas) 70.

As características antidetonantes de uma gasolina são obtidas por meio de aditivos, como por exemplo o chumbo tetra-etila Pb(C2H5)4, a anilina C6H5NH2, ambos venenosos, por isso mais recentemente estão sendo substituídos pelo MTBE (metil terc-butil éter) que é tóxico ou pelo etanol anidro reduzindo a toxicidade.

Utilizando-se aditivos, pode-se obter poder antidetonante superior ao da octana, por isto era normal se ouvir, principalmente na aviação, que gasolinas tinham 120 e até 130 octanas.

Estes motores de avião tinham altas relações de compressão e foram substituídos por turbinas a gás.

O chumbo tetra-etila era o mais econômico dos aditivos antidetonantes, embora o seu uso necessitasse também de um outro aditivo, que reaja com o óxido de chumbo formado durante a combustão, formando produtos voláteis. São utilizados sabões de bário.

O óxido de chumbo, não é volátil e pode se depositar nas velas fechando os eletrodos em curto circuito, além do que pode se depositar nas superfícies da câmara de combustão, formando pontos incandescentes, que dão origem à pré-ignição.

- Na prática:

4.6.2:- Número de Cetanas:

Nos motores de combustão por compressão é muito importante saber a temperatura de auto ignição dos hidrocarbonetos, a qual diminui com o aumento do número de carbonos na sua molécula.

Assim como para o poder antidetonante, temos o número de octanas, para medir as qualidades de autoignição, temos o Número de Cetana, sendo que os dois limites para a comparação são os seguintes:

- Limite Superior: Cetana = hexadecana = C16H34. Convencionou-se atribuir para a cetana o valor cem

- Limite Inferior: (-metil-naftaleno = C10H7CH3. Convencionou-se atribuir o valor zero

Atualmente usa-se como padrão inferior o heptametilnonano (C16 H34), com No de cetano = 15, substituindo o (-metil-naftaleno.

A qualidade de ignição é medida em termos de retardamento, ou seja, o tempo entre o começo da injeção e o aparecimento de uma apreciável elevação da pressão.

O NC - no de cetana, também é medido num motor CFR e cresce em sentido contrário ao no de octana, isto é, quanto maior o NC de um combustível, tanto menor é o seu NO. Para aumentar o NC também são utilizados aditivos que normalmente são explosivos fracos, que funcionam como pontos de inicio de combustão, quando explodem a temperaturas relativamente baixas.

4.6.3:- Requisitos fundamentais de um óleo combustível:

- Características de Detonância:- Um bom óleo combustível deve ter um pequeno atraso na ignição e ter uma baixa temperatura de auto-ignição (IC elevado).

- Características de Partida:- Deve ser suficientemente volátil mantendo um IC elevado.

- Fumaça e Cheiro:- Não devem aparecer nos gases de escape.

- Corrosão e Desgaste:- Não devem ser provocados pelo combustível e são diretamente relacionados com as cinzas e o teor de enxofre.

- Manuseio:- Deve fluir facilmente através de tubos e recipientes.

4.6.4:- Especificações para um óleo combustível:

  - Viscosidade ( alta viscosidade, dificulta a combustão.

  - Enxofre ( desgaste e corrosão.

  - Carvão ( depósitos (carbono Conradson).

  - Cinzas ( abrasividade do combustível.

  - Água e sedimentos ( abrasividade e oxidação das peças dos sistemas de injeção.

  - Poder Calorífico.

  - Curva de Destilação.

  - N0 de Octanas.

  - No de Cetanas.

  - Pressão de Vapor.

4.6.5:- Uso de etanol em motores Diesel:

Para se utilizar etanol em motores Diesel, entre outras coisas, deve-se aditiva-lo com um composto químico que lhe proporcione as condições de auto-ignição por compressão.

Um exemplo disto é o uso de DNTEG - di-nitrato de tri-etileno-glicol, (produzido pela BRITANIT) e que comercialmente recebe o nome de “Britadit”. A porcentagem de DNTEG varia de 4 a 5% e ainda é adicionado 1% de óleo de mamona, para lubrificação do sistema de injeção e um inibidor de corrosão 0,025% MAXLUB.

Na Suécia, a SCANIA vem utilizando álcool em seus motores Diesel, para isto eleva a relação de compressão para valores da ordem de 24/1 e uso o aditivo BERAID – 3540 produzido pela AKZO NOBEL.

# Text boxes

Nos motores normais K = 0,8 à 1,2 (depende das características da câmara de combustão, principalmente quanto a temperatura e turbulência.)