4.16 – SUPERALIMENTAÇÃO:

Já sabemos que a potência desenvolvida por um motor, depende da quantidade de ar aspirado pelo mesmo, sendo esta uma das limitações da potência máxima.

A outra limitação é a quantidade de combustível, consumido pelo motor, que é máxima em função da máxima quantidade de ar que o motor pode aspirar.

A quantidade de ar aspirado pelo motor pode ser expressa por:

Gar =  onde V1 é o volume de cilindrada do motor e R = cte

Portanto, para um mesmo volume de cilindrada V1, aumentando-se a pressão de admissão p1, aumenta-se a quantidade de ar aspirado pelo motor e com isto pode-se aumentar a quantidade de combustível fornecido ao motor e consequentemente, aumentar a sua potência.

Neste caso a noção de rendimento volumétrico(v, sofre uma alteração fundamental, pois, com o critério normalmente adotado, podemos ter (v ( 1,0.

Com a Super-Alimentação é possível aumentar-se a potência do motor, na ordem de 50% ou mais.

Fundamentalmente, a Super-Alimentação, divide-se em dois grupos:

- Super-Alimentação Mecânica.

- Super-Alimentação com aproveitamento dos gases de escapamento

- SUPERALIMENTAÇÃO MECÂNICA:

Neste caso o escapamento do motor é livre, não interferindo na Superalimentação.

De algum eixo do motor, toma-se a energia necessária para promover a Superalimentação, por meio de um compressor.

O Superalimentador mecânico pode ser:

- Compressor de êmbolo:

- Compressor de Lóbulos 2, 3, 4 Lóbulos

- Compressores de Palhetas

Existem diversos tipos

- Compressores centrífugos

Todos os motores de aspiração natural ou com superalimentação mecânica, tem uma perda de potência proporcional a depressão no lado da admissão.

Esta depressão pode ser função da altitude e com isto, estes motores perdem a sua potência proporcionalmente com a altitude e com o aumento da temperatura ambiente.

Normalmente os fabricantes dão a potência máxima a uma certa altitude e temperatura ambiente, acima destas condições, à potência pode variar aproximadamente da seguinte maneira:

- Perda de 1% da potência para cada 100m de acréscimo na altitude.

- Perda de 1% da potência para cada 5oC de acréscimo na temperatura.

Assim pois, um motor que ao nível do mar e a 16oC de temperatura ambiente, desenvolve 100CV, em Curitiba, com 900metros de altitude e uma temperatura de 36oC desenvolverá:

100 - 9 - 4 = 87CV

Pode-se ver que a influência é grande, motivo pelo qual se toma certo cuidado com a instalação da tomada de ar para o motor.

Isto ocorre tanto com os motores de aspiração natural, como os com Superalimentação mecânica, sendo de vital importância nos motores de aviação.

- As Superalimentações mecânicas, não têm nenhuma condição de compensar o fornecimento de ar quando baixa a pressão ambiente.

- Pelo contrário, o fornecimento de ar diminui com a diminuição da pressão ambiente.

- SUPERALIMENTAÇÃO, COM APROVEITAMENTO DOS GASES

DE ESCAPE T. S. A.:

Os gases no ponto 4 ainda contêm uma boa parte da energia fornecida pelo combustível, a qual é aproveitada para acionar uma turbina a gás. No mesmo eixo desta turbina a gás, coloca-se um compressor centrífugo.

- Correlação entre N e (h.

Seja o Sistema;

Pelo 10 princípio da Termodinâmica, podemos escrever a seguinte igualdade:

Q + U1 + Ap1v1 + A Z1 +  = ALc + U2 + Ap2v2 + A Z2 +

Se Q(0	Z1(Z2, Lc ( 0, m1 = m2 = 1,0 kg	fica: U1 + Ap1v1 = h1 e U2 + Ap2v2 = h2 então:

U1 + Ap1v1 +  = U2 + Ap2v2 +  e fazendo-se ainda C1 ( 0, teremos h1 = h2 +  logo;

onde	(h = h1 – h2 e A =

- Potência N.

N = 	  uma vez que	, nos motores se usa vazão em peso, então:

assim

como  fica		onde 	 	N = [kgfm/s]

finalmente

- Diagramas do Turbocompressor.

- Turbina a Gás:

I - Potências.								II - Rendimentos.

Teórica

Real					NTT x (T = NRT

Gg - kgf/s		h4, h5, h5’ = kcal/kg		NTT, NRT = CV		(T = 0,5 à 0,7

- Eixo:

NRT x (e = NRC	((e – Rendimento mecânico da transmissão Turbina) (e = 0,85 à 0,98)

- Compressor:

- Potência real de acionamento do compressor: NRC

- Potência útil no ar comprimido: NTC

A potência útil no ar comprimido, eqüivale a potência teórica de acionamento do compressor.

NTC ( NRC		NRC =

NTC = (C x NRC	NTC = 		(C = 0,5 à 0,75

- Rendimento do Turboalimentador: (TA

(TA = 		(TA = (C x (E x (T

Exemplos

- Rendimento Global do Turbocompressor: (eTC

NTT – Potência teórica fornecida pela turbina a gás.

NTC – Potência disponível no ar comprimido.

Considerando-se Ggás ( Gar		(eTC =

Ainda considerando cp ( cte fica	(eTC

Na prática: 		(eTC = 		(eTC = 33,3%

- Ensaio de um Turbo-Super-Alimentador T.S.A.:

(esquema de um banco de provas para os T. S. A.)

- Fluxos dos gases:

- Na partida: (CC apagada)

V1 – Fechada, V2 – Aberta, fluxo [1, 2, 3, 4, 5], motor elétrico ligado.

- Após a ignição da CC e a reação da turbina a gás (motor elétrico desligado)

V1 – Aberta, V2 – fechada, fluxo [6, 7, 8, 3, 4, 5], nesta situação o motor elétrico que aciona o compressor de ar pode ser desligado e o sistema permanece funcionando, com a energia dos gases quentes que saem da câmara de combustão CC e atravessam a turbina a gás.

- Diagrama h(T)-S do T.S.A.:

(h4,5 ( (h,8,1(então o T.S.A. é viável.

Aumentando-se a injeção de combustível h4 ( (h4,5 ( pelo acoplamento do eixo (h8,1 (

T5, depende pouco da Tamb t5 ( 700oC

Tamb (   (h4,5 ( constante   v8 (   (8 (   nturbo (   Nturbo (

Tamb (   (h4,5 ( constante v8 ( (8 ( nturbo ( Nturbo (

Desta maneira Nmotor ( constante

Pamb (   (h4,5 (   v8 (   (8 (   nturbo (   Nturbo (

Pamb (   (h4,5 (   v8 (   (8 (   nturbo (   Nturbo (

Novamente tem-se Nmotor ( constante

A variação da quantidade de ar insuflada no motor é automática e proporcional à demanda de potência, ou seja, com a variação do consumo de combustível.

Vamos supor que o motor esteja trabalhando num regime e que, num dado momento, necessitamos de maior potência.

Aumentamos a quantidade de combustível injetado e com isto, aumentamos a energia dos gases de escape, fazendo com que o Turboalimentador desenvolva maior potência, isto é, gire à maior velocidade e com isto injete maior quantidade de ar no motor.

Em ambos os casos o escape se dará num gás mais rarefeito, o que fará aumentar o salto térmico na turbina, aumentando, pois a potência desenvolvida e portanto a turbina tende a girar com maior velocidade.

Por outro lado à rarefação do ar de entrada, alivia a carga sobre o compressor e este tende a girar, por este motivo, também com maior velocidade.

O aumento de rotação, por sua vez, tende a aumentar a quantidade de ar injetado no motor, compensando assim a sua rarefação.

Portanto, nos motores Turbo super alimentados, a influência da pressão e temperatura ambiente é muito pequena. Atualmente constroem-se motores que mantém a potência máxima inalterada desde o nível do mar a 0oC até 4000m de altitude e 37oC.

Nestes motores, o aumento da altitude, faz com que o Turboalimentador gire com maior velocidade.

Atualmente é normal encontrar-se T.S.A., que trabalham a 120.000rpm, sendo muito comum as rotações de funcionamento entre 10.000 e 60.000rpm.

Os Turbo Super Alimentadores, proporcionaram muitos dados valiosos aos atuais fabricantes de turbinas a gás, servindo pois como uma espécie de laboratório experimental.

# Text boxes

p