Bico injetor simples pulverizador:

Os bicos injetores do tipo simples pulverizadores, são os utilizados no sistema de injeção Bosch e similares, tem por finalidade apenas pulverizar o combustível que lhe é entregue na sua pressão de abertura, (normalmente da ordem de centenas de atmosferas) e em quantidades dosadas pela bomba injetora, de acordo com a carga do motor.

Normalmente, os bicos injetores são construídos com jato único, quando são utilizados em motores com pré-câmara de combustão (injeção indireta) ou então são multi-jatos, quando são utilizados em motores de injeção direta, ou seja, o bico pulveriza diretamente na câmara de combustão do motor.

Esquematicamente, podemos representar um elemento de bico injetor, simples pulverizador, como segue:

BICO INJETOR DE PINO:

Injetor de jato único (injeção indireta)

BICO INJETOR DE FUROS:

Injetor multi-jato (injeção direta)

# Text boxes

A – câmara de pressão

A – câmara de pressão