*DADOS OBTIDOS DA INTERNET

www.petrobras.com br/conpet/fatconve.htm

ABREVIATURAS E DEFINIÇÕES

| TEP: | tonelada Equivalente de Petróleo, correspondente a um petróleo padrão de poder calorífico superior (P.C.S) = 10.800 kcal e massa específica = 864 kg/m3 |
| --- | --- |
| bbl: | barril |
| Boe: | barril de óleo equivalente |
| Bpdoe: | barris por dia de óleo equivalente |
| cal: | caloria |
| J: | Joule |
| Btu: | British Thermal Unit |
| Wh | Watt-hora |
| Usgal: | galão norte-americano |
| k: | quilo = um mil (103) |
| M: | mega = um milhão (106) |
| G: | giga = um bilhão (109) |

FATORES DE CONVERSÃO

| COMPRIMENTO | ÁREA | VOLUME | MASSA | ENERGIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ft = 0,3048 m | 1 ft2 = 0,092903 m2 | 1 ft3 = 0,0283 m3 | 1 lb = 0,45359 kg | 1 J = 0,23884 cal |
| 1 m = 3,281 ft | 1m2 = 10,76 ft2 | 1m3 = 35,3147 ft3 | 1 kg = 2,2046 lb | 1 cal = 4,1868 J |
| 1 ft = 12 in |  | 1 bbl = 0,1589 m3 | 1 t = 1.000 kg | 1 J = 947,8 x 10-6 Btu |
| 1 in = 2,54 cm |  | 1 m3 = 6,2898 bbl |  | 1 Btu = 252 cal |
| 1 milha = 1,609 km |  | 1 bbl = 158,94 l |  | 1 J = 277,7 x 10-9 kWh |
| 1 milha náutica = 1,852 km |  | 1 m3 = 1.000 l |  | 1 kWh = 3,6 MJ |
|  |  | 1 bbl = 42,00 USgal |  | 1 kWh = 860 kcal |
|  |  | 1 USgal = 3,785 l |  | 1 kcal = 1,163 x 10-3 kWh |

EQUIVALÊNCIA ENERGÉTICA

Fatores de conversão aproximados 
Multiplique pelo fator da tabela para converter de um energético para outro:

| De / Para | 1 barril óleo equivalente | 1 m3 óleo equivalente | 1 tEP | 1.000 m3 gás natural | 106 kcal | 106 Btu | 1 MWh | 1.000 ft3 gás natural |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 barril óleo equivalente | 1 | 0,159 | 0,137 | 0,151 | 1,484 | 5,888 | 1,725 | 5,317 |
| 1 m3 óleo equivalente | 6,290 | 1 | 0,864 | 0,947 | 9,332 | 37,03 | 10,85 | 33,45 |
| 1 tEP | 7,279 | 1,157 | 1 | 1,097 | 10,80 | 42,86 | 12,56 | 38,73 |
| 1.000 m3 gás natural | 6,641 | 1,056 | 0,912 | 1 | 9,849 | 39,08 | 11,45 | 35,31 |
| 106 kcal | 0,674 | 0,107 | 0,093 | 0,102 | 1 | 3,968 | 1,163 | 3,586 |
| 106 Btu | 0,170 | 0,027 | 0,023 | 0,026 | 0,252 | 1 | 0,293 | 0,904 |
| 1 MWh | 0,580 | 0,092 | 0,080 | 0,087 | 0,860 | 3,412 | 1 | 3,083 |
| 1.000 ft3 gás natural | 0,188 | 0,030 | 0,026 | 0,028 | 0,279 | 1,107 | 0,324 | 1 |

PODER CALORÍFICO SUPERIOR DOS COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS

| Fonte de Energia | Fator de Conversão (m3 para tep) | Massa Específica (kg/m3) | Poder Calorífico (kcal/kg) | Poder Calorífico (kcal/l) | Poder Calorífico (kJ/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Petróleo | 0,868 | 868 | 10.800 | 9.374 | 39,25 x 103 |
| Óleo Diesel | 0,848 | 852 | 10.750 | 9.159 | 38,35 x 103 |
| Óleo Combustível | 0,946 | 1013 | 10.090 | 10.217 | 42,78 x 103 |
| Gasolina Automotiva (pura) | 0,771 | 742 | 11.220 | 8.325 | 34,86 x 103 |
| Gasolina Automotiva (com 20% de álcool) | 0,721 | 750 | 10.394 | 7.795 | 32,64 x 103 |
| Gasolina Automotiva (com 25% de álcool) | 0,711 | 754 | 10.187 | 7.681 | 32,16 x 103 |
| Gasolina de Aviação | 0,759 | 726 | 11.290 | 8.197 | 34,32 x 103 |
| Gás Liquefeito de Petróleo | 0,601 | 552 | 11.750 | 6.486 | 27,16 x 103 |
| Nafta Petroquímica | 0,736 | 702 | 11.320 | 7.947 | 33,27 x 103 |
| Querosene Iluminante e de Aviação | 0,811 | 790 | 11.090 | 8.761 | 36,68 x 103 |
| Álcool Etílico Anidro | 0,520 | 791 | 7.090 | 5.608 | 23,48 x 103 |
| Álcool Etílico Hidratado | 0,496 | 809 | 6.650 | 5.380 | 22,52 x 103 |
| Gás de Refinaria | 0,636 | 780 | 8.800 | 6.864 | 28,74 x 103 |
| Coque de Petróleo | 0,819 | 1040 | 8.500 | 8.840 | 37,01 x 103 |
| Asfaltos | 0,954 | 1025 | 10.050 | 10.301 | 43,13 x 103 |
| Lubrificantes | 0,873 | 875 | 10.770 | 9.424 | 39,46 x 103 |
| Solventes | 0,771 | 741 | 11.240 | 8.329 | 34,87 x 103 |
| Outros Energéticos e não Energéticos de Petróleo | 0,864 | 864 | 10.800 | 9.331 | 39,07 x 103 |

PODER CALORÍFICO SUPERIOR DOS COMBUSTÍVEIS GASOSOS

| Fonte de Energia | Fator de Conversão (103 m3 para tep) | Poder Calorífico (kcal/m3) | Poder Calorífico (kJ/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Gás Natural Úmido | 0,968 | 10.454 | 43,77 x 103 |
| Gás Natural Seco | 0,857 | 9.256 | 38,75 x 103 |
| Gás de Coqueira | 0,417 | 4.500 | 18,84 x 103 |
| Gás Canalizado RJ | 0,361 | 3.900 | 16,33 x 103 |
| Gás Canalizado SP | 0,435 | 4.700 | 19,68 x 103 |

PODER CALORÍFICO SUPERIOR DOS COMBUSTÍVEIS SÓLIDOS

| Fonte de Energia | Fator de Conversão (t para tep ) | Poder Calorífico (kcal/kg) | Poder Calorífico (kJ/kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| Carvão Vapor sem especificação | 0,278 | 3.000 | 12,56 x 103 |
| Carvão Vapor 3100 kcal/kg | 0,287 | 3.100 | 12,98 x 103 |
| Carvão Vapor 4500 kcal/kg | 0,417 | 4.500 | 18,84 x 103 |
| Carvão Vapor 6000 kcal/kg | 0,556 | 6.000 | 25,12 x 103 |
| Carvão Metalúrgico Nacional | 0,630 | 6.800 | 28,47 x 103 |
| Carvão Metalúrgico Importado | 0,733 | 7.300 | 30,56 x 103 |
| Carvão Vegetal | 0,630 | 6.800 | 28,47 x 103 |
| Coque de Carvão Mineral | 0,676 | 7.300 | 30,56 x 103 |
| Alcatrão | 0,833 | 9.000 | 37,68 x 103 |
| Lenha | 0,306 | 3.300 | 13,82 x 103 |
| Caldo de Cana | 0,057 | 620 | 2,60 x 103 |
| Melaço | 0,179 | 1.930 | 8,08 x 103 |
| Bagaço de Cana (com 50% de umidade) | 0,209 | 2.257 | 9,45 x 103 |
| Lixívia | 0,281 | 3.030 | 12,69 x 103 |