Ensaio dosTurbo-Super-AlimentadoresT.S.A.:

- Esquema de um banco de provas para os T. S. A.

- Fluxos dos gases:

- Na partida: (CC apagada)

V1 – Fechada, V2 – Aberta, fluxo [1, 2, 3, 4, 5], motor elétrico ligado.

- Após a ignição da CC e a reação da turbina a gás (motor elétrico desligado)

V1 – Aberta, V2 – fechada, fluxo [6, 7, 8, 3, 4, 5], nesta situação o motor elétrico que aciona o compressor de ar pode ser desligado e o sistema permanece funcionando, com a energia dos gases quentes que saem da câmara de combustão CC e atravessam a turbina a gás.

# Text boxes

Compressor

de Ar C

Motor

elétrico

Compressor de Ar

Turbina a Gás T

Eixo

CC

Câmara de

combustão

Vela de ignição

1

2

8

7

Ar 6

4

3

Combustível

5  Escape

V 2

V 1