Dados e resultados do Grupo de Foguetes Carl Sagan (GFCS) da Universidade Federal do Paraná (UFPR) [www.foguete.ufpr.br]

Classe do motor segundo o fabricante: Rojão	Fabricante: Fogos Beija Flor	Fabricação: Jan/2013

Classe do motor segundo o GFCS/UFPR: A0.8-0		Data dos testes: 03 Out 2014

Número de motores testados: 5				Número de motores com mal funcionamento: 0

| PARÂMETRO | Mínimo real | MÉDIA | Máximo real | Unidade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impulso total (It) | 1,24 | 1,51 | 1,76 | Ns |
| Empuxo médio (Emed) | 0,71 | 0,83 | 0,96 | N |
| Tempo de queima da carga propulsora (tqp) | 1,575 | 1,825 | 1,930 | s |
| Tempo de queima da carga temporizadora (tqt) |  |  |  | s |
| Tempo de ejeção (tej = tqp + tqt) |  |  |  | s |
| Massa inicial do motor (Mo) | 7,220 | 7,432 | 7,570 | g |
| Massa final do motor (Mf) | 2,470 | 2,574 | 2,740 | g |
| Massa de propelente (Mp = Mo – Mf) | 4,480 | 4,858 | 5,100 | g |
| Impulso específico (Is) | 27,22 | 31,75 | 36,94 | s |
| Velocidade de ejeção efetiva média dos gases (c) | 266,94 | 311,41 | 362,23 | m/s |
| Empuxo máximo (Emax) | 1,13 | 1,33 | 1,45 | N |
| Fluxo de massa (fm) | 2,58 | 2,67 | 2,84 | g/s |
| Diâmetro externo (De) | 16,91 | 17,13 | 17,29 | mm |
| Comprimento total (Lt) | 59,56 | 59,67 | 59,91 | mm |

Motor com o impulso total (1,58 Ns) mais próximo do impulso total médio (1,51 Ns).

Observações:

- Mp = Mo – Mf; Mf inclui a massa de resíduos da queima. Portanto, o valor real de Mp deve ser maior do que o apresentado acima.

- A massa da carga propulsora é desconhecida pois Mp inclui esta mais a carga temporizadora. Assim, não é possível calcular Is, c e fm.

Tobias; Curitiba, 16 de outubro de 2014.