TM-273 PROJETO E LANÇAMENTO DE ESPAÇOMODELOS - 2008/2

EXERCÍCIOS DO CAP. 4 CD

Exercício 4.1:

Partindo dos dados do arquivo “Sondinha_II_exemplo_1.rkt” e considerando:

- a massa de cada parte do minifoguete calculada pelo aplicativo RockSim 7.0;

- o diâmetro do tubo-foguete = 20 mm;

- o número de empenas seja pelo menos de três;

- o motor APOGEE A2 com ejection delay = 0 s;

- o cálculo do CP pelo método de Barrowman;

- a margem estática (E) ≥ 1, mas o mais próximo possível da unidade; e

- os efeitos que minimizam o CD total do minifoguete;

projetar uma versão otimizada  do MF Sondinha II para que seu CD total seja o menor possível na velocidade de 100 km/h.

Gravar a solução no arquivo “Aluno_4p1.rkt”, onde Aluno deve ser substituído pelo seu nome e sobrenome.

Enviar o seu arquivo “Aluno_4p1.rkt” para marchi@demec.ufpr.br.