TESTES ESTÁTICOS

28 DE SETEMBRO DE 2009 - MOTORES BT CLASSE A6

Local:						Laboratório de Máquinas Hidráulicas (LMH)/DEMEC/UFPR

Medidor de temperatura: 			Oregon Venture RA123

Medidor de pressão: 			Oregon Venture RA123

Sistema de aquisição de dados usado:	Spider 8 da HBM com software Catman 4.5

Freqüência de aquisição de dados:		200 Hz

Tipo de célula de carga:			S2-50 da HBM

| Ordem do TE | Nome do motor | Classe do motor | Data de fabricação | Hora do TE | T (oC) | p (hPa) | Nome do arquivo digital do TE | OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BT-25 | A6 | Jul/2009 | 13:40 | 20,2 | 903,3 | bt25.txt |  |
| 2 | BT-26 | A6 | Jul/2009 | 13:45 | 20,4 | 903,6 | bt26.txt |  |
| 3 | BT-27 | A6 | Jul/2009 | 13:48 | 20,4 | 903,3 | bt27.txt |  |
| 4 | BT-28 | A6 | Jul/2009 | 13:51 | 20,5 | 903,2 | bt28.txt |  |
| 5 | BT-29 | A6 | Jul/2009 | 13:54 | 20,7 | 903,3 | bt29.txt |  |
| 6 | BT-30 | A6 | Jul/2009 | 13:58 | 20,7 | 903,1 | bt30.txt |  |